TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Všeobecná část

Název akce: 	Obytný soubor BRRÁNKA II

Praha 20 – Horní Počernice

Část: 				D.2.05 – Kabel místního rozhlasu

Stupeň dokumentace: 		DPS

Vypracoval: 			Ing. Jiří Šotola

Datum zpracování: 		05/2014

## Předmět dokumentace

Předmětem tohoto projektu je zpracování dokumentace kabelového vedené místního rozhlasu v lokalitě výstavby rodinných domů Beránka II v Praze 20 – Horních Počernicích.

Projektová dokumentace je zpracována na základě schváleného projektu pro stavební povolení, technických specifikací jednotlivých prvků systému a požadavků investora. Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího vydání.

## Projektové podklady

Pro zpracování předkládané dokumentace byly využity následující podklady:

- obecně platná legislativa

- situace řešeného území v AutoCADu

- konzultace s vedoucím projektantem

- dokumentace pro stavební povolení

# Návrh řešení

Nový kabel místního rozhlasu bude napojen na stávající rozvod na stožáru VO v křižovatce ulic Třebešovská a Tlustého. Napojení bude provedeno ve stávající krabici u reproduktoru – změna proti DSP, kde byl kabel ukončen v zemi u stožáru. Dále bude kabel veden úložnou trasou ulicí Tlustého a K Odpočinku. Kabel bude zasmyčkován do vytipovaných stožárů VO – změna proti DSP. Ve stožárech bude kabel ukončen na svorkovnici. Tato svorkovnice je součástí dodávky stožáru. Kabel bude ukončen koncovkou u hřbitova.

Rozvod bude proveden kabelem CYKY 4x2,5. Celková délka trasy je 610 m.

# Uložení kabelu

Kabel v úložných trasách bude uložen do kabelového lože z kopaného písku, zakryt plastovými krycími deskami a výstražnou folií oranžové barvy. Krytí kabelu v chodnících je minimálně 40 cm a ve volném terénu je minimálně 60 cm.

V podchodech vozovek bude kabel zatažen do plastové chráničky Ø110 mm. Nad chráničkou bude položena výstražná folie oranžové barvy. Minimální krytí kabelu pod vozovkou je 90 cm.

# Souběhy a křížení

Výkopové práce v blízkosti stávajících sítí musí být prováděny ručně s maximální opatrností.

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat jednotlivé správce o přesné vytýčení jak směrově tak výškově. Veškeré souběhy a křížení musí odpovídat ČSN 73 6005 a ČSN 33 3300.

# Měření

Na všech úsecích kabelu bude provedeno měření kontinuity.

# Vytýčení

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit u správce sítě vytýčení stávajících kabelů. Vytýčení nové trasy zajistí geodet stavby na základě vytýčení tras zařízení a souřadnic.

# Závěr

Při realizaci tohoto projektu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce, platných norem a zejména dodržování minimálních dovolených souběhů se silovými rozvody.

Při realizaci je třeba dodržovat platné ČSN a předpisy a podmínky správce.