SO 2 – Vstupní objekt / infokiosek / hygienické zázemí

Účel objektu

V současnosti se v objektu nacházejí garáže, dílny, denní místnosti a sociální zařízení pro zaměstnance KZ.

Vzhledem k její návaznosti na vstupní bránu bude budova nově sloužit jako vstupní prostor, pokladna, šatna, informační centrum a sociální zázemí pro návštěvníky zahrady i kulturních akcí konajících se v sousedním SO 03 (krytá scéna). Předpokládá se, že pokladna a infokiosek budou v provozu pouze v době zvýšeného počtu návštěvníků, sociální zázemí po celou dobu otevření zahrady. Masivní dřevěnou příčkou v polovině půdorysu je možno tyto dva funkční celky oddělovat a spojovat dle provozních požadavků.

Urbanistické a architektonické řešení

Stávající stav

Jedná se o jednopodlažní zděný omítaný  objekt obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou s plechovou krytinou.  Přiléhá k severnímu průčelí vstupní brány a k obvodové zdi KZ. Dle SHP byl postaven v průběhu první třetiny 19.století na místě starší stavby. V poslední třetině 19. století prošel výraznou přestavbou nebo byl postaven zcela znovu. V r. 1957 proběhly další úpravy z provozních důvodů. Památková hodnota objektu je minimální.

Návrh

Z hlediska malé památkové hodnoty, nevhodného materiálového i dispozičního řešení bude objekt rozsáhle rekonstruován a půdorysně zmenšen. Část objektu přiléhající ke vstupní bráně bude odstraněna. U brány tak vznikne volný prostor, š. cca 9,0m, který dovolí vyniknout jejímu tvaru a podtrhne její reprezentativní funkci v rámci celé zahrady. Vzniklý prostor bude od parku oddělen dřevěným plným neprůhledným plotem, jehož součástí budou vjezdová vrata. Ta umožní vjezd automobilů do areálu KZ. Brána tak bude využívána jen pěšími.

Geometrie objektu SO 02 vychází ze stávajícího stavu a reaguje na specifické danosti pozemku. Budova je přimknuta k ohradní zdi KZB. Tvar je jednoduchý obdélníkový. Vzhledem ke značnému převýšení přilehlého terénu je podlaha budovy ve dvou výškových úrovních, přístup do hygienického zázemí je zajištěn bezbariérově.  Budova svým menším měřítkem nekonkuruje sousední vstupní bráně a vytváří měřítkový přechod k hmotnější budově SO 3. Střecha objektu výškově akceptuje korunu obvodové zdi KZ. Její sedlový tvar a sklon 25° vychází z formy použité i u ostatních původních novějších objektů majících doplňkovou funkci k objektům historicky starším a z hlediska funkce hlavních / např. SO 8/. Jedná se o tvar  v regionu od 19. stol. běžný a zažitý.

Nosnou konstrukci tvoří zdivo doplněno žb věnci, v úrovni střechy pak dřevěný pohledový krov. Navrhovaná střešní krytina bude z betonových střešních tašek obdélníkového tvaru s hladkým povrchem v ebenově šedé barvě. Fasáda bude z části vyplněná prosklenými stěnami v hliníkových rámech, z části omítaná a doplněná dřevěným laťovým obkladem. Návrh barevnosti fasádních prvků bude určen architekty a na základě fyzického vzorku předložen investorovi a zástupci NPÚ k ověření a odsouhlasení.

Demolice, přípravné práce

Stávající objekt bude odstraněn v rozsahu zřejmém z výkresové dokumentace. Demolice bude probíhat s vysokou opatrností tak, aby nedošlo k porušení stávající obvodové zdi KZ, která tvoří zároveň západní obvodovou zeď objektu. Objekt je napojen na stávající sítě - elektro, voda, kanalizace, před zahájením bourání musí být od nich objekt odpojen.

Bourací práce budou vykonávány ručně, případně za pomoci drobné mechanizace.

Zásady technického řešení

Realizační dokumentace je zpracována v souladu s názory zástupce NPÚ (arch. Radim Solař) a závěry SHP (Mgr. Lukáš Buroň, akad. malíř Jiří Látal, odb. restaurátor) a bude předložena orgánům památkové péče k odsouhlasení před realizací. Respektuje provedený mykologický průzkum (RNDr. Jaroslav Klán, CSc.) a Stavebně technický průzkum (Kloknerův ústav).

# Výkopy, hrubé terénní úpravy

Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a za dohledu archeologa. Dodavatel stavby bude akceptovat jeho požadavky.

Objekt je nepodsklepený, ale tím, jak kopíruje stoupání terénu je podlaha navržena ve dvou výškových úrovních. Stavební jáma bude vyhloubena na kótu +413,45, resp.+412,43 doplněná rýhami pro základové pasy š. 600mm uloženými v nezámrzné hloubce. Stabilita základové jámy bude zajištěna svahováním ve sklonu 1:1.

Je možné, že při provádění výkopových prací bude odhalena část základové spáry obvodové zdi KZ. V tom případě bude obvodová zeď po etapách š. cca 1,0m podbetonovována prostým betonem B10 do hloubky základové spáry nového zdiva.

Ornice a vytěžená hornina bude deponována v areálu KZB a následně využita v rámci areálu. V případě přebytku vytěžené horniny bude tato deponována na vhodné skládce.

Založení

Před započetím základových prací musí být základová spára pevná, nerozbředlá, zhutněná. Základovou konstrukci tvoří žb základové pasy š. 600mm spřažené pomocí výztuže s železobetonovou deskou tl. 200mm. V místě změny výškové úrovně budou obvodové pasy doplněny jedním vnitřním. Pasy nebudou bedněny, budou vybetonovány přímo do rýhy ve výkopu. Hloubka založení vychází z nezámrzné hloubky, tzn. 1,0m pod upravený terén. Základová deska bude uložena na podkladní vrstvu z prostého betonu tl. 50mm.

Skladba základové konstrukce:

- 2x modifikovaný asfaltový pás natavovaný

- asfaltový penetrační nátěr

- železobetonová základová deska tl. 200mm

- podkladní beton B10 50mm

- původní terén zhutněný

Původní terén musí být zhutněný na parametry Edef,1/Edef,2<2,5; Edef,2>35 MPa. Pokud by stávající zemina tyto parametry nesplňovala, je nutné část zeminy (navážky) v mocnosti cca 500 mm odebrat a nahradit vhodnou hutněnou zeminou.

# Konstrukce objektu

Konstrukce domu je navržena na užitná zatížení podle ČSN 73 0035.

Svislé nosné konstrukce

Objekt je navržen staticky tak, aby působil samostatně a nepřitižoval stávající obvodovou zeď KZ. Západní obvodová zeď objektu přesně kopíruje průběh stávajícího oplocení zahrady - pískovcové zdi. Možná spára mezi zdmi bude vyplněna vápennou maltou.

Svislé nosné konstrukce budou tvořeny z cihelných tepelně izolačních cihelných bloků tl. 440mm s profilovaným lícem ((247/440/238mm, P15, Rw=49 dB, REI 180 DP1, Ru =3,40-2,83 m2K/W, λu =0,130-0,155 W/mK, Uext =0,28-0,33 W/m2K). Stěny budou pod vaznicemi ztuženy železobetonovým věncem tl. 300mm doplněným na vnějším líci zdiva tepelnou izolací na bázi stabilizovaného polystyrénu. V interiéru, v prostoru recepce zůstanou stěny neomítané, pouze opatřené nátěrem interiérové vodou ředitelné barvy určené architektem. Protože budou stěny neomítané je nutno věnovat velkou pozornost přesnosti zdění, zdící malta nesmí vylézat ze spár. Železobetonové věnce budou v interiéru omítnuté.

V prostoru sociálního zařízení bude povrchovou úpravu stěn tvořit keramický obklad.

Skladba obvodové stěny i žb věnce doplněného tepelnou izolací odpovídá součiniteli tepelné vodivosti Uext.= max. 0,33W/m2K.

ST.N01 - Skladba obvodové stěny cihelné, omítané:

- hydrofobizační nástřik v oblasti soklu - min. 600mm nad terén

- exteriérová tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva

- univerzální základ

- exteriérová jádrová omítka na VC bázi tl.20mm

- TI zdivo z cihelných bloků P+D tl.440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N02 - Skladba obvodové stěny cihelné s dřevěným obkladem:

- dřevěné latě 40/60 svislé s mezerou 10mm (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál)

- dřevěné nosné vodorovné latě  40/80 (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál), kotvené ke zdivu nebo žb věnci pomocí ocelových nosných profilů

- vzduchová mezera tl. 20mm

- probarvený základ (dle architektů)

- exteriérová jádrová omítka na VC bázi

- zdivo z cihelných TI bloků (P+D) tl. 440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N04 - Skladba obvodové stěny cihelné, přiléhající ke kamennému oplocení:

- exteriérová dvouvrstvá vápenná omítka zatíraná do líce zdiva (součást SO 19)

- stávající pískovcové zdivo (SO 19)

- spára vyplněná vápennou maltou

- TI zdivo z cihelných bloků P+D tl.440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N11 - Skladba obvodové stěny železobetonové, omítané:

- exteriérová tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva

- univerzální základ

- lepící malta systémová vyztužená sklotextilní sítí

- tepelná izolace (EPS S70) celoplošně lepená, mechanicky kotvená trny do hmoždinek tl. 140mm

- lepící malta systémová

- železobetonový věnec tl. 300mm

- penetrační nátěr

- VC jádrová omítka

- VC štuk

- interiérová povrchová skladba

ST.N12 - Skladba obvodové stěny železobetonové s dřevěným obkladem:

- dřevěné latě 40/60 svislé s mezerou 10mm (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál)

- dřevěné nosné vodorovné latě  40/80 (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál), kotvené ke zdivu nebo žb věnci pomocí ocelových pozinkovaných nosných profilů

- vzduchová mezera tl. 20mm

- probarvený základ (dle architektů)

- lepící malta systémová vyztužená sklotextilní sítí

- tepelná izolace (EPS S70) celoplošně lepená, mechanicky kotvená trny do hmoždinek tl.140mm

- lepící malta systémová

- železobetonový věnec tl. 300mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N31 - Skladba žb omítaného nadpraží na západní fasádě:

- exteriérová tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva

- univerzální základ

- lepící malta systémová vyztužená sklotextilní sítí

- tepelná izolace (minerální vata) celoplošně lepená, mechanicky kotvená trny do hmoždinek tl. 140mm

- lepící malta systémová

- železobetonový věnec tl. 300mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N37 - Skladba žb nadpraží přiléhajícímu ke kamennému oplocení:

- exteriérová dvouvrstvá vápenná omítka zatíraná do líce zdiva (součást SO 19)

- stávající pískovcové zdivo (SO 19)

- spára vyplněná vápennou maltou

- tepelná izolace (minerální vata) celoplošně lepená, mechanicky kotvená trny do hmoždinek tl. 140mm

- žb věnec

- interiérová povrchová skladba

ST.N40 - Povrchová úprava dřevěných prvků v exteriéru: bude určena na základě výběru architekta v tomto složení:

- 2x bezbarvá ompregnace proto dřevokazným houbám a hmyzu

- napouštědlo

- 2x základní nátěr - po každé vrstvě pečlivě přebroušenou

- 1x finální

Vodorovné nosné konstrukce

Objekt je ztužen žb věnci v horních částech zdiva ( v obvodovém zdivu tl. 300mm, a v příčkách tl. 160mm). Věnce v příčkách směrem do vstupního foyer (1.01) jsou odsazeny od líce zdiva a doplněny věncovkami, které mají stejnou lícovou profilaci jako používané zdivo. Z pohledu z 1.01 se tak vytvoří celistvá plocha, která bude opatřena nátěrem vodou ředitelnou barvou.

Otvory pro dveře jsou v příčkách vytvořeny pomocí systémových keramických překladů.

V objektu nejsou stropy, prostor je otevřen do krovu.

Střecha

Sedlová střecha objektu má sklon proměnný sklon 25°-27°, podle průběhu půdorysu.  Nosnou konstrukci tvoří krov doplněný vaznými trámy, které dispozičně utvářejí interiér. Na pozednicích a vrcholové vaznici jsou uloženy krokve. Zavětrování v podélném i příčném směru zajišťují vzpěry a pásky mezi vaznými trámy a krokvemi, rep. mezi sloupky a vrcholovou vaznicí. Veškeré prvky krovu budou tesané a ošetřené dvojnásobnou bezbarvou impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Povrchová úprava bude určena architektem a předložena v podobě fyzického vzorku investorovi a zástupci NPÚ k ověření. Spoje krovu budou čepované nebo svorníkované, budou navrženy v rámci dílenské dokumentace statikem a předloženy architektovi k odsouhlasení. Pozednice bude kotvena k žb věnci pomocí ocelové pásoviny.

Z důvodu složitosti krovu a nerovnoběžnosti stěn je nutno před realizací krovu vypracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.

Skladba střechy je umístěna až nad konstrukci krovu, aby dala vyniknout jeho tvaru v interiéru. Střešní krytina je navržena z betonových šablon obdélníků 330/420mm s hladkým povrchem, ebenově šedé barvy. Tašky budou kladeny na latě dle požadavků výrobce, součástí střechy budou hřebenáče a systémové tvarovky pro ukončení u okraje i v okapní zóně.

S.N 01 - Skladba střechy S.N 01:

- betonové střešní tašky obdélníkové s hladkým povrchem, barva ebenově šedá

- střešní latě 30/50mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- kontralatě 30/50 mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- pojistná HI difúzně otevřená

- TI tl. 100mm vložená mezi pomocné krokve (80/100, 2x impregnace)

- TI tl. 120mm vložená mezi systémové kovové držáky

- kontaktní parozábrana

- dřevěné bednění (profily prken a nátěr dle arch., minimálně 2x impregnace)

- krokve krovu (nátěr dle arch., minimálně 2x impregnace)

Příčky

Sociální zařízení a zázemí včetně technické místnosti budou v objektu působit jako samostatné kontejnery. Jejich obvod bude vyzděn z cihelných tvárnic P+D tl. 240mm doplněných pod dřevěným podhledem žb trámem. Ostatní příčky budou vyzděny z příčkovek P+D tl. 115mm. Pevnost zdiva P15 na MVC.

Omítky a povrchové úpravy vnitřních stěn

Zděné stěny v interiéru nebudou v rámci vstupního foyer omítané, budou opatřeny pouze nátěrem vodou ředitelnou barvou. Nátěr a jeho barevnost bude vybrán architektem. Železobetonové věnce budou ze strany vstupního prostoru zakryty tvarovkou věncovkou, tak aby byla dodržena jednotná struktura stěny. Ze strany sociálního zařízení budou stěny omítnuty, případně opatřeny keramickým obkladem. Barevnost malby a keramické obklady budou vybrány architektem.

I.N 01 - Interiérová omítka na zdivu a žb věncích:

- malba

- jemná štuková omítka na VC bázi

- jádrová omítka na VC bázi tl. cca 20mm

- penetrační nátěr

- zdivo z cihelných bloků s profilovaným lícem (P+D)

I.N 02 - Interiérová omítka na betonových stěnách:

- malba

- jemná stěrka na VC bázi tl. cca 3mm

- penetrační nátěr

- žb stěna

I.N 03 - Interiérový nátěr na zdivu:

- vodou ředitelný interiérový nátěr

- penetrační nátěr

- zdivo z cihelných bloků s profilovaným lícem (P+D)

I.N 04 - keramický obklad:

- keramický obklad dle výběru architekta, spárovaný

- lepící tmel na cementové bázi

- jádrová omítka na VC bázi tl. cca 20mm

- penetrační nátěr

- zdivo z cihelných bloků s profilovaným lícem (P+D)

Povrchové úpravy vnějších stěn

Fasáda objektu bude omítaná, místy doplněná obkladem z dřevěných latí 40/60mm kladených s mezerou 10mm mezi jednotlivými svislými latěmi. Latě budou přibíjeny na vodorovné nosné dřevěné prvky 80/40mm kotvené pomocí ocelových nosných profilů ke zdivu, případně k žb věnci. Veškeré dřevěné prvky fasádního obkladu musí být ošetřeny 2x impregnací bezbarvým prostředkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám a nátěrem ve složení - 1x napouštědlo, 2x základní nátěr (přebroušený povrch po každé vrstvě) a 1x finální nátěr. Pod dřevěným obkladem bude zdivo, příp. tepelná izolace opatřena probarvenou stěrkou.

Skladba vnějších povrchových úprav je popsána v kapitole Svislé nosné konstrukce.

Podlahy

Podlahy v celém objektu jsou navržené s povrchem z dekorativního betonu. Na HI vrstvu bude položena TI (EPS S 200 tl. 100mm) a přes ochrannou PE fólii bude vytvořena vrstva nášlapná vrstva ze samonivelačního cementového potěru  tl. 70mm. povrch bude hrubě přebroušen dle požadavků architekta a opatřen bezprašným transparentním nátěrem.

V místnostech se sociálním zařízením bude aplikován polyuretanový nátěr, který dle výrobce splňuje hydroizolační funkci i v místě možných trhlin vzniklých smrštěním cementového potěru.

Podlaha bude ukončena soklem vysokým 70mm. Cementový potěr bude dilatován po cca 6m v místech zřejmých z výkresové dokumentace. Dilatační spáry budou ukončeny lištami dle výběru architekta.

Železobetonové stupně schodiště budou vybetonovány s cca 1cm rezervou na stupních i podstupnicích, která bude vyplněna cementovou stěrkou a ručně upravena broušením a nátěrem na stejný povrch jako podlaha v ostatních místnostech.

P.N 01 - Všechny podlahy mimo sociální zařízení:

- dekorativní beton, hrubé broušení, bezprašný transparentní nátěr

- samonivelační litý cementový potěr tl. 70mm + kari síť 100/100/5 v polovině tl. vrstvy

- ochranná PE folie

- TI - EPS S 200 tl. 100mm

- základová konstrukce

P.N 02 - sociální zařízení:

- dekorativní beton, hrubé broušení, hydroizolační polyuretanový nátěr

- samonivelační litý cementový potěr tl. 70mm + kari síť 100/100/5 v polovině tl. vrstvy

- ochranná PE folie

- TI - EPS S 200 tl. 100mm

- základová konstrukce

P.N 04 - schodišťové stupně:

- dekorativní beton, hrubé broušení - ručně, bezprašný transparentní nátěr

- cementová stěrka tl. 10mm na stupních i podstupnicích

- žb stupeň

Podhledy

V pohledu ze vstupního prostoru budou sociální zařízení, technické místnosti a čajová kuchyňka tvořit dva samostatné kontejnery oddělené chodbičkou. Z horní strany budou uzavřeny dřevěnými trámy zaklopenými prkny nebo dřevěnými deskami (dle návrhu architekta, vč. povrchové úpravy). Dřevěné nosné trámy 80/140mm podhledu budou uloženy na L profily kotvené k žb věnci. Trámy stejně jako záklop budou ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Okna a dveře

Obvod objektu bude částečně uzavřen prosklenými stěnami s čirým tepelněizolačním bezpečnostním lepeným dvojsklem 5.5.1-16-6mm v hliníkových trojkomorových rámech (součinitel prostupu tepla oknem Uw= 1,5 W/m2K). Součástí prosklených stěn budou otvíravé dveře. Předmětem  dodávky prosklených stěn bude také veškeré kování včetně klik, zámků apod. Prvky kování budou vybrány architektem a odsouhlaseny památkářem a investorem.

Vnitřní dveře budou otvíravé, jedno nebo dvoukřídlé, ocelové s voštinovou výplní a nátěrem (2x základ, 1x finál dle výběru architekta). Budou vsazeny do ocelové zárubně. Zárubeň bude do zdiva vložena během vyzdívání. Do betonových otvorů bude kotvena dodatečně, pomocí kotev do ostění, případně nadpraží.

Zámečnické výrobky

Jako zámečnické výrobky budou v objektu řešeny regály, stoly, věšáky v šatně, zábradlí u schodiště, dilatační lišty a čistící zóny za vstupy do objektu.

Zámečnické výrobky budou podrobně rozkresleny v rámci dílenské dokumentace. Podrobnosti viz Tabulka zámečnických výrobků.

Truhlářské výrobky

Kromě interiérového mobiliáře ( stoly, recepční pult, kuchyňská linka, vybavení šatny..) budou v rámci truhlářské výroby realizovány sanitární dělící příčky, podhled nad sociálním zařízení, parapety, desky pod umyvadla, a dřevěná fasáda, která je popsaná v kapitole Svislé nosné konstrukce.

Nad schodištěm bude osazena masivní dřevěná příčka, která umožní rozdělení půdorysu na část recepce a sociálního zařízení. Bude se zavírat v případě uzavřené pokladny a recepce a dovolí přístup pouze do prostoru sociálního zařízení. Bude kotvena do zdiva. Truhlářské výrobky budou podrobně rozkresleny v rámci dílenské dokumentace.Podrobnosti viz Tabulka truhlářských výrobků.

Komíny

V tomto objektu se nenachází, bude vytápěn z kotle umístěného v kotelně v objektu SO 04.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky na objektu se týkají podstřešních žlabů, dešťových svodů, oplechování ukončení střechy a oplechování stěny v místě, kde střecha dobíhá ke stěně objektu SO 03. Veškeré klempířské výrobky budou vyrobeny z TiZn tl. 0,7mm dle ČSN a pokynů výrobce materiálu. Podrobnosti viz tabulka kl. výrobků a dílenská dokumentace. .

SO 3 – krytá kulturní scéna – bývalý seník

Účel objektu

Původně byl objekt využíván jako seník. Jednalo se o prostornou budovu s kamennými nosnými stěnami ( obvodová stěna zahrady) a masivními sloupy vyzdívanými z pískovcových bloků. Střecha byla pultová s lepenkou na bednění. V současnosti je seník v havarijním stavu, dřevo je zřícené, kamenné nosné prvky jsou zachovalé. Navrhovaný objekt vychází z hmotové i materiálové charakteristiky původního seníku a bude využíván jako krytá kulturní scéna pro různé akce, předpokládá se divadlo, promítání filmů, případně reportáží, přednáškový sál nebo i taneční sál. Objektu bude fyzicky i funkčně propojen s SO 02, které vytvoří zázemí v podobě pokladny, recepce a sociálního zařízení pro návštěvníky, i s SO 04, kde se nachází technické zázemí - sklady, kotelna, strojovna VZT a sociální zázemí pro účinkující - WC, šatny...

Jedná se o budovu o půdorysném tvaru nepravidelného obdélníku o rozměrech cca - 35x16m kopírující průběh obvodové zdi KZ. Tato zeď byla původně zároveň obvodovou zdí seníku. Nyní objekt nebude zeď více staticky přitěžovat a podél ní bude postavena nová zeď. Objekt bude mít sedlovou střechu se sklonem min. 25°.

Urbanistické a architektonické řešení

Stávající stav

Jedná se o prostornou budovu s kamennými nosnými stěnami (obvodová stěna zahrady) a masivními sloupy vyzdívanými z pískovcových bloků. Střecha měla pultový tvar, dřevěné nosné prvky byly podpírány v polovině rozpětí dřevěnými sloupky na zděné polopříčce. Jako krytina byla použita lepenka na bednění. Výplň obvodových stěn mezi sloupy tvořilo dřevěné laťování. V současnosti je seník v havarijním stavu. Dřevěné konstrukce jsou zbořené. Obvodová stěna v místě SO 03 není poškozena a bude jen lokálně vypravena a omítnuta. Materiál kamenných sloupů tvořících nosnou kci východní fasády nevykazuje žádné poškození a bude také využit.

Návrh

Z důvodu havarijního stavu dřevěných částí objektu bude vytvořena hmotová a z vnějšího pohledu i materiálová kopie původního seníku zachovávající i polohu nosných sloupů. Půdorys bude mít tvar nepravidelného obdélníku o rozměrech cca - 35x16m kopírující průběh obvodové zdi KZ. Stávající obvodová zeď bude zachována, podél ní bude vystavěna samostatná obvodová zeď rekonstruovaného objektu. Objekt bude mít sedlovou střechu se sklonem min. 25° krytou betonovými taškami.

Navrhovaná fasáda vychází z původního seníku a tvoří jí velkoformátový dřevěný obklad z latí probíhající mezi sloupy. Stejné, ale řidší laťování proběhne i přes okna. Sloupy budou z původního materiálu, na původním místě, ale budou pod ně vytvořeny základy, takže je nutno je rozebrat a přezdít. Do objektu ústí dva vstupy v exteriéru a přes interiér je spojen s objekty SO 02 a SO 04.

Půdorys není nijak dělen a tvoří jeden velký sál. V zadní části je ve výšce cca 2,7m umístěna budka pro režiséra.

Čistá podlaha objektu je navržena na +413,19, vrchol střechy dosahuje na výšku +9,480. Půdorysný rozměr dosahuje cca 35x 16m.

Demolice, přípravné práce

Stávající objekt bude odstraněn v rozsahu zřejmém z výkresové dokumentace. Demolice bude probíhat s vysokou opatrností tak, aby nedošlo k porušení stávající obvodové zdi KZ, která tvoří zároveň západní obvodovou zeď stávajícího objektu.Kamenné sloupy budou opatrně rozebrány a jejich bloky uloženy k budoucímu novému vyzdění.

Bourací práce budou vykonávány ručně, pouze za použití drobné mechanizace.

Zásady technického řešení

Realizační dokumentace je zpracována v souladu s názory zástupce NPÚ (arch. Radim Solař) a závěry SHP (Mgr. Lukáš Buroň, akad. malíř Jiří Látal, odb. restaurátor) a bude předložena orgánům památkové péče k odsouhlasení před realizací.

Respektuje provedený mykologický průzkum (RNDr. Jaroslav Klán, CSc.) a Stavebně technický průzkum (Kloknerův ústav).

# Výkopy, hrubé terénní úpravy

Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a za dohledu archeologa. Dodavatel stavby bude akceptovat jeho požadavky.

Objekt je nepodsklepený, podlaha v celé ploše probíhá v jedné výškové úrovni. V části přiléhající k SO 04 je vyvýšené jeviště, které zaručí výškovou návaznost na sousední objekt.  Stavební jáma bude vyhloubena na kótu +413,43, doplněná rýhami pro základové pasy š. 600mm uloženými v nezámrzné hloubce a čtverci pro základy pod sloupy. Stabilita základové jámy bude zajištěna svahováním, sklon 1:1. Je možné, že při provádění výkopových prací bude odhalena část základové spáry obvodové zdi KZ. Je možné, že při provádění výkopových prací bude odhalena část základové spáry obvodové zdi KZ. V tom případě bude obvodová zeď po etapách š. cca 1,0m podbetonována prostým betonem B10 do hloubky základové spáry nového zdiva.

Ornice a vytěžená hornina bude deponována v areálu KZB a následně využita v rámci areálu. V případě přebytku vytěžené horniny bude tato deponována na vhodné skládce.

# V okolí objektu budou provedeny i úpravy nivelety stávajícího terénu - viz SO 27 - komunikace.

Založení

Před započetím základových prací musí být základová spára pevná, nerozbředlá, zhutněná. Obvodové zdi budou založeny na základových pasech š. 600mm ze železobetonu. Pod východní fasádou proběhne železobetonový základový pas doplněný železobetonovými patkami 1,4/1,4m, resp. 1,0/1,0m pod jednotlivými sloupy. Pasy budou mít spodní hranu v nezámrzné hloubce, tj. 1,0m pod terénem. Pasy v místě mimo patky nebudou bedněny, budou vybetonovány přímo do rýhy ve výkopu. V místě patek bedněny budou. Stabilita svahu při výkopových pracích bude zajištěna svahováním. Železobetonová deska tl. 200mm bude pomocí výztuže spřažena se základovými pasy a patkami. Na desku bude na asfaltovou penetraci natavem 2x hydroizolační asfaltový pás. Pod kabinou pro režiséra je zvětšena tloušťka základové desky na 300mm. ŽB základová deska je uložena na vrstvě podkladního betonu tl.50mm.

Skladba základové konstrukce:

- 2x modifikovaný asfaltový pás

- asfaltový penetrační nátěr

- železobetonová základová deska tl. 200mm

- podkladní beton B10 50mm

- původní terén zhutněný

Původní terén musí být zhutněný na parametry Edef,1/Edef,2<2,5; Edef,2>35 MPa. Pokud by stávající zemina tyto parametry nesplňovala, je nutné část zeminy (navážky) v mocnosti cca 500 mm odebrat a nahradit vhodnou hutněnou zeminou.

# Konstrukce objektu

Konstrukce domu je navržena na užitná zatížení podle ČSN 73 0035.

Svislé nosné konstrukce

Objekt je navržen staticky tak, aby byl působil samostatně a nepřitižoval stávající obvodovou zeď KZ. K obvodové zdi bude těsně přistavěna nová stěna tvořící západní obvod objektu. Vznikne - li spára mezi původním pískovcovém oplocení a novým zdivem, bude vyplněna vápennou maltou.

Svislé nosné konstrukce budou tvořeny z cihelných tepelně izolačních bloků tl. 440mm (247/440/238mm, P15, Rw=49 dB, REI 180 DP1, Ru =3,40-2,83 m2K/W, λu =0,130-0,155 W/mK, Uext =0,28-0,33 W/m2K). Jižní stěna přiléhající k SO 02 je z důvodu možnosti kotvení kabiny pro režiséra navržena jako železobetonová tl. 300mm. Stěny budou pod vaznicemi vyztuženy železobetonovým věncem tl. 300mm doplněným tepelnou izolací na bázi minerální vlny na vnějším líci zdiva. V interiéru budou stěny omítané, částečně opatřené akustickými obklady (děrovaný sádrokarton a minerální vlna - podrobně část B2.10. Prostorová akustika sálu).

Na vytvoření východního průčelí se významně podílí původní pískovcové sloupy. Sloupy jsou přezděné a ukončené v jiné výšce než původně, ale ze stávajících pískovcových kvádrů na původních místech. Bylo by vhodné, aby stávající kladení bloků bylo zachováno (před rozebráním sloupů jednotlivé kameny očíslovat, vytvořit fotodokumentaci a ve stejném pořadí kamenných bloků sloupy znovu vyzdívat). Do ostění sloupů bude lokálně vyfrézována svislá drážka hloubky cca 20mm pro osazení okenních rámů a profilů pro zastínění oken. Bude řešeno podrobně v rámci dílenské dokumentace, po určení konkrétního okenního rámu a stínícího systému. Sloupy jako celek budou opatřeny zpevňujícím organokřemičitým nátěrem a ze strany exteriéru také hydrofobizačním nátěrem. Pískovcové sloupy logicky nesplní požadavky vyplývající z tepelně - technických norem, sloup představuje tepelný most. Je možné, že v extrémních případech (velký rozdíl teploty v interiéru a exteriéru, náhlý vzrůst vlhkosti v interiéru) dojde ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu sloupů. Vzniku plísní lze předejít dostatečnou výměnou vzduchu. I po ukončení představení nebo jiné akce bude sál pomocí VZT větrán tak dlouho, až vlhkost v interiéru klesne. Zvážením předpokládané cykličnosti provozu a ekonomické a společenské (památková péče) náročnosti totální přestavby konstrukce se sloupy se jeví výše popsané problémy při provozu budovy za přijatelné.

Skladba obvodové stěny i žb věnce doplněného tepelnou izolací odpovídá součiniteli tepelné vodivosti Uext.= max. 0,33W/m2K.

V rozsahu celého objektu SO 03 bude jako tepelná izolace fasády použita z požárně bezpečnostního hlediska minerální vlna tl. 140mm.

ST.N02 - Skladba obvodové stěny cihelné s dřevěným obkladem:

- dřevěné latě 40/60 svislé s mezerou 10mm (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál)

- dřevěné nosné vodorovné latě  40/80 (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál), kotvené ke zdivu nebo žb věnci pomocí ocelových nosných profilů

- vzduchová mezera tl. 20mm

- probarvený základ (dle architektů)

- exteriérová jádrová omítka na VC bázi

- zdivo z cihelných TI bloků (P+D) tl. 440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N04 - Skladba obvodové stěny cihelné, přiléhající ke kamennému oplocení:

- exteriérová dvouvrstvá vápenná omítka zatíraná do líce zdiva (součást SO 19)

- stávající pískovcové zdivo

- spára vyplněná vápennou maltou

- TI zdivo z cihelných bloků P+D tl.440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N32 - Skladba obvodové stěny železobetonové s dřevěným obkladem:

- dřevěné latě 40/60 svislé s mezerou 10mm (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál)

- dřevěné nosné vodorovné latě  40/80 (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál), kotvené ke zdivu nebo žb věnci pomocí hliníkových nosných profilů

- vzduchová mezera tl. 20mm

- probarvený základ (dle architektů)

- lepící malta systémová vyztužená sklotextilní sítí

- tepelná izolace (minerální vlna) celoplošně lepená, mechanicky kotvená trny do hmoždinek

- lepící malta systémová

- železobetonový věnec tl. 300mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N40 - Povrchová úprava dřevěných prvků v exteriéru: bude určena na základě výběru architekta v tomto složení:

- 2x bezbarvá ompregnace proto dřevokazným houbám a hmyzu

- napouštědlo

- 2x základní nátěr - po každé vrstvě pečlivě přebroušenou

- 1x finální

Vodorovné nosné konstrukce

Objekt je ztužen žb věnci v horních částech zdiva ( v obvodovém zdivu tl. 300mm) doplněnými betonovým nadpražím oken. Otvory pro dveře ve zděných příčkách, které netvoří železobetonový věnec jsou vytvořeny pomocí systémových keramických překladů.

V objektu nejsou stropy, prostor je otevřen do krovu.

Střecha

Sedlová střecha objektu má sklon proměnný sklon 25°-30° podle průběhu půdorysu.  Nosnou konstrukci tvoří krov doplněný vaznými trámy, které dispozičně utvářejí interiér. Na pozednicích a vaznicích jsou uloženy krokve ve vrcholu spojené na střih. Prostorovou tuhost krovu zajišťuje systém sloupků vzpěr a kleštin. Profily krovu jsou nadimenzované na požární odolnost R15. Veškeré prvky krovu budou tesané a ošetřené dvojnásobnou bezbarvou impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám.Povrchová úprava bude určena architektem a předložena v podobě fyzického vzorku investorovi a zástupci NPÚ k ověření.

Spoje krovu budou čepované nebo svorníkované, budou navrženy v rámci dílenské dokumentace statikem a předloženy architektovi k odsouhlasení. Pozednice bude kotvena k žb věnci pomocí ocelové pásoviny.

Z důvodu složitosti krovu a nerovnoběžnosti stěn je nutno před realizací krovu vypracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.

Skladba střechy je umístěna až nad konstrukci krovu, aby dala vyniknout jeho tvaru v interiéru. Střešní krytina je navržena z betonových šablon obdélníků 330/420mm s hladkým povrchem, ebenově šedé barvy. Tašky budou kladeny na latě dle požadavků výrobce, součástí střechy budou hřebenáče a systémové tvarovky pro ukončení u okraje i v okapní zóně.

V ploše střechy jsou umístěny klapky, které se samočinně otevřou na signál z EPS a slouží pro odvod tepla a kouře v případě požáru.

V rámci sálu se vyskytují dvě střešní skladby v souladu s řešením prostorové akustiky sálu se střídají skladby, které mají akusticky pohltivou funkci a skladby bez akustické izolace. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace.

S.N 02 - Skladba střechy s akustickou izolací:

- betonové střešní tašky obdélníkové s hladkým povrchem, barva ebenově šedá

- střešní latě 30/50mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- kontralatě 30/50 mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- pojistná HI difúzně otevřená

- TI tl. 100mm vložená mezi pomocné krokve (80/100, 2x impregnace)

- TI tl. 70mm vložená mezi systémové kovové držáky

- AI tl. 50mm vložená mezi systémové kovové držáky

- bednění - latě z vláknocementových desek R15, tl. 10mm, š.80mm, mezera 20mm, nátěr dle architekta.

- krokve krovu (nátěr dle arch., minimálně 2x impregnace)

S.N 03 - Skladba střechy bez akustické izolace:

- betonové střešní tašky obdélníkové s hladkým povrchem, barva ebenově šedá

- střešní latě 30/50mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- kontralatě 30/50 mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- pojistná HI difúzně otevřená

- TI tl. 100mm vložená mezi pomocné krokve (80/100, 2x impregnace)

- TI tl. 120mm vložená mezi systémové kovové držáky

- bednění z vláknocementových desek R15, tl. 10mm, nátěr dle arch.

- krokve krovu (nátěr dle arch., minimálně 2x impregnace)

Příčky

V objektu nejsou žádné příčky, jedná se velký čistý, prázdný prostor vhodný pro jakékoliv kulturní akce

Omítky a povrchové úpravy vnitřních stěn

Zděné stěny budou v celém objektu omítnuty a v souladu s řešením prostorové akustiky sálu doplněny akustickým obkladem.

I.N 01 - Interiérová omítka na zdivu a žb věncích:

- malba

- jemná štuková omítka na VC bázi

- jádrová omítka na VC bázi tl. cca 20mm

- penetrační nátěr

- zdivo z cihelných bloků s profilovaným lícem (P+D)

I.N 05 - akustický obklad tl. 200mm

- uzavírací nátěr

- děrovaný SDK 12/25, činitel perforace 23% na systémovém roštu z ocelových profilů, tl. 15mm

- akustická izolace - vložka z pojených skelných nebo minerálních vláken s kašírovaným povrchem určená do interiéru tl. 80mm

- vzduchová mezera tl. 105mm

- uzavírací nátěr na beton

- žb stěna

I.N 06 - akustický obklad tl. 100mm, na přední stěně a stropě kabiny režiséra

- uzavírací nátěr

- děrovaný SDK 12/25, činitel perforace 23% na systémovém roštu z ocelových profilů, tl. 15mm

- akustická izolace - vložka z pojených skelných nebo minerálních vláken s kašírovaným povrchem určená do interiéru tl. 80mm

- SDK deska tl. 15mm na systémovém roštu z ocelových profilů

- přetmeleno, přebroušeno

- penetrační nátěr

- jemná tenkovrstvá omítka (sádrová)

- malba

I.N 07 - obklad bočních stěn kabiny režiséra tl. 100mm

- malba

- jemná tenkovrstvá omítka (sádrová)

- penetrační nátěr

- SDK deska tl. 15mm, spáry přetmeleny, celoplošně přebroušeno na systémovém ocelovém roštu

- TI - minerální vata tl. 40mm

- vzduchová mezera

- SDK deska tl. 15mm na systémovém roštu z ocelových profilů

- přetmeleno, přebroušeno

- penetrační nátěr

- jemná tenkovrstvá omítka (sádrová)

- malba

Povrchové úpravy vnějších stěn

Fasáda objektu bude omítaná, místy doplněná obkladem z dřevěných latí 40/60mm kladených s mezerou 10mm mezi jednotlivými svislými latěmi. V ploše oken bude každá druhá lať vynechána a vznikne tak mezera 80mm. Latě budou přibíjeny na vodorovné nosné dřevěné prvky 80/40mm kotvené pomocí ocelových  nosných profilů ke zdivu, případně žb věnci.

Součástí dřevěné fasády budou jednokřídlé dveře kopírující umístění únikových dveří z pódia. Tyto dveře budou opatřeny zamozavíračem s reverzní funkcí napojeným na signál EPS. Dveře budou trvale držet zavřené magnetem, po vyslání signálu EPS bude magnet deaktivován a dveře se otevřou. Tento otvor slouží i pro nasávání vzduchu v systému OTK. Všechny dřevěné prvky fasádního obkladu musí být ošetřeny 2x impregnací a nátěrem dle arch. - 1x napouštědlo, 2x základní nátěr (přebroušený povrch po každé vrstvě) a 1x finální nátěr. Pod dřevěným obkladem bude zdivo, příp. tepelná izolace opatřena probarvenou stěrkou v odstínu určeném architektem a odsouhlaseném investorem a NPÚ.

Skladba vnějších povrchových úprav je popsána v kapitole Svislé nosné konstrukce.

Podlahy

Podlahy v celém objektu jsou navržené s povrchem z dekorativního betonu. Na HI vrstvu bude položena TI (EPS S 200 tl. 100mm) a přes ochrannou PE fólii bude vytvořena vrstva nášlapná vrstva ze samonivelačního cementového potěru  tl. 70mm. povrch bude hrubě přebroušen dle požadavků architekta a opatřen bezprašným transparentním nátěrem.

Podlaha bude ukončena soklem vysokým 70mm. Cementový potěr bude dilatován po plochách cca 6x6m v místech zřejmých z výkresové dokumentace. Dilatační spáry budou vyplněny lištami dle výběru architekta.

P.N 01 - Skladba podlahy:

- dekorativní beton, hrubé broušení, bezprašný transparentní nátěr

- samonivelační litý cementový potěr tl. 70mm + kari síť 100/100/5 v polovině tl. vrstvy

- ochranná PE folie

- TI - EPS S 200 tl. 100mm

- základová konstrukce

P.N 05 - Skladba podlahy v kabině režiséra: podlaha navržena na užitné zatížení 200kg/m2

- nátěr - černá tabulová barva

- OSB desky 2x25mm

- ocelová nosná konstrukce - viz Zámečnické výrobky

- opláštění SDK deskou tl. 15mm, na systémovém ocelovém roštu

- přetmeleno, celoplošně přebroušeno

- penetrační nátěr

- jemná sádrová stěrka

- malba

Podhledy

V objektu nejsou žádné podhledy.

Okna a dveře

Jedno pole východní fasády je uzavřeno prosklenou stěnou s čirým tepelněizolačním bezpečnostním lepeným dvojsklem 6-12-6mm v hliníkových tříkomorových rámech (Uv= 1,5 W/m2K). Součástí prosklených stěn budou otvíravé dveře. Stejnou konstrukci mají i pásová okna v sousedních polích východní fasády a vstupní dveře z jižního rohu ve východní fasádě v blízkosti SO 02 a dveře vedoucí z pódia a ze severní fasády na volné prostranství. Tyto troje dveře budou mít plnou ocelovou výplň s nátěrem vybraným architektem.

Do objektu SO 04 ústí ocelové dvoukřídlé dveře v ocelové rámové zárubni osazené zároveň s vyzdíváním.

Výplně otvorů musí splňovat požární odolnost předepsanou v části A.4 - Požárně bezpečnostní řešení stavby. Součástí dodávky bude i pohon a samočinný otvírač u dveří, kde je v rámci PBŘ požadován.

Nedílnou částí dodávky prosklených stěn bude věškeré kování včetně klik, zámků apod. Prvky kování budou vybrány architektem a odsouhlaseny památkářem a investorem.

Podrobnosti viz tabulka oken a prosklených stěn.

Zámečnické výrobky

Na jižní stěně hlediště bude do železobetonové stěny zavěšena kabina pro režiséra (ZV/12). Jedná se o prostorový kvádr svařený z válcovaných nosníků opláštěný sádrokartonem (plným nebo děrovaným dle řešení prostorové akustiky sálu). Ve stěně směrem k jevišti je vytvořeno okno s posuvným zasklením. Přístup do kabiny umožňuje ocelový žebříček se zábradlím a plechovou podestou v úrovni podlahy režisérské kabiny (ZV/11). Veškeré ocelové kce budou pečlivě svařeny, svary obroušeny a profily natřeny barvou dle výběru architekta ve skladbě 2x základ, 1x finál.

Pódium (ZV/21) je vytvořeno nosnou kcí z ocelových válcovaných profilů tvořících rám pro podlahu jeviště - prkna tl. 24mm natřená 2x tabulovou barvou, 2x vláknocementové desky tl. 25mm. Ocelové profily jsou navrženy na R15, nosná kce podlahy musí být nehořlavá. Součástí jsou i schůdky vedoucí z hlediště na jeviště (2x) a zábradlí. Z čela bude pódium opláštěno vláknocementovými deskami s požární odolností. V deskách budou vytvořeny niky pro reproduktory (viz. část B2.8. AV technika).

Další rozsahem významnou položku tvoří konstrukce pro provoz jeviště  - látkové opony, zátahy a výkryty s kovovými kolejnicemi, příhradové nosníky a portály, konzoly pro umístění AV techniky, kotevní ocelové uzavřené profily...

V prostoru jeviště na západní straně se nachází revizní dvířka.

Veškeré ocelové kce budou pečlivě svařeny, svary obroušeny a profily natřeny barvou dle výběru architekta ve skladbě 2x základ, 1x finál.

Podrobněji budou zámečnické výrobky zpracovány v rámci dílenské dokumentace, kde budou rozkresleny jednotlivé prvky, popsány spoje i způsoby kotvení.

Truhlářské výrobky

V rámci truhlářských výrobků budou vytvořeny parapety, mobiliář do kabiny režiséra, výšková elevace v hledišti a dřevěná exteriérová fasáda, popsaná v kapitole Svislé nosné konstrukce. Elevace bude vytvořena rozebíratelnými praktikábly, které budou instalovány v případě konání divadelního představení a poté demontovány a uloženy do skladu v SO 04. Jedná se o dřevěnou rámovou konstrukci s podlahou z desek s požárním nátěrem. Jejich součástí jsou i schůdky se zábradlím.

Podrobněji budou truhlářské výrobky zpracovány v rámci dílenské dokumentace, kde budou rozkresleny jednotlivé prvky, popsány spoje i způsoby kotvení.

Komíny

V tomto objektu se nenachází, bude vytápěn z kotle umístěného v kotelně v objektu SO 04.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky na objektu se týkají podstřešních žlabů, dešťových svodů, oplechování ukončení střechy, oplechování spáry mezi pískovcovým oplocením a novým zdivem. Tyto klempířské výrobky budou z TiZn tl. 0,7mm dle ČSN a pokynů výrobce materiálu. Okenní parapety budou z eloxovaného hliníku. Podrobnosti viz tabulka kl. výrobků (dílenská dokumentace).

SO 4 – provozní zázemí kryté scény

-   technické zázemí provozu a údržby zahrady, zázemí zaměstnanců, dílna -na místě seníku a chlévu

Účel objektu

Stávající objekt je v havarijním stavu. Původně fungoval jako seník a chlévy. Podobně jako u objektů SO 02 a 03 bude zachována hmotová a materiálová podstata objektu. Navrhovaný objekt bude sloužit jako technické zázemí pro objekty SO 02-04 - kotelna, strojovna vzduchotechniky, jako zázemí pro účinkující - sklad, šatna, sociální zázemí a zázemí pro zaměstnance areálu KZ - dílna, garáž, sociální zázemí.

Urbanistické a architektonické řešení

Stávající stav

Jedná se o budovu původního chlévu s kamennými nosnými stěnami (obvodová stěna zahrady) a masivními sloupy vyzdívanými z pískovcových bloků. Střecha má sedlový tvar. Jako krytina byla použita lepenka na bednění. Výplň obvodových stěn mezi sloupy tvořilo dřevěné laťování. V současnosti je seník v havarijním stavu. Dřevěné konstrukce jsou zbořené. Obvodová stěna v místě SO 04 není poškozena a bude jen lokálně vypravena a omítnuta. Materiál kamenných sloupů tvořících nosnou kci východní fasády stávajícího obejtku nevykazuje žádné poškození a bude také využit.

Návrh

Objekt je tvořen třemi obdélníkovými prostory ( SO 04a - sklad, SO 04b - technické provozy - kotelna, strojovny, sklad  v suterénu, sociální zázemí v 1.patře, SO 04c - garáž a dílna.) Hlavní střední část navazuje na tvar původního vymezený  kamennými sloupy. Ty jsou kvůli snížení terénu přezděny a osazeny na betonové patky. Oproti původnímu tvaru je budova protažena až k obvodové zdi KZB. Sklon střechy zůstává stejný – 25°. Krytina střechy je z betonových tašek obdélníkových, hladkých, ebenově šedých. Fasády tvoří svislý dřevěný obklad. K této hlavní budově jsou podél obvodové zdi postaveny nové přístavby. K SO 03 SO 04a - nízká jednopodlažní budova zastřešená pultovou střechou se sklonem 5° krytou TiZn plechem. Přesah střechy kryje manipulační prostor u vstupu pro účinkující. Na severní straně je k SO 04b přiléhá SO 04c - což je také jednopodlažní zděná budova s pultovou střechou se sklonem 6° krytou TiZn plechem.

Mezi objektem SO 3 a SO 4  je vytvořen dvůr, ze kterého je přístup do objektu SO 4 a je zde také umožněn příjezd aut. V jiné výškové úrovni je vstup pro zaměstnance do SO 4. Prostor je doplněn nově vysazeným stromem. Na severní straně SO 4 je vytvořen hospodářský dvůr s možností vjezdu zahradní techniky.

Demolice, přípravné práce

Stávající objekt bude odstraněn v celém rozsahu zřejmém z výkresové dokumentace. Demolice bude probíhat s vysokou opatrností tak, aby nedošlo k porušení stávající obvodové zdi KZ. Bourací práce budou vykonávány ručně, pouze za použití drobné mechanizace.

Zásady technického řešení

Realizační dokumentace je zpracována v souladu s názory zástupce NPÚ (arch. Radim Solař) a závěry SHP (Mgr. Lukáš Buroň, akad. malíř Jiří Látal, odb. restaurátor) a bude předložena orgánům památkové péče k odsouhlasení před realizací.

Vypracovaná dokumentace respektuje provedený mykologický průzkum (RNDr. Jaroslav Klán, CSc.) a Stavebně technický průzkum (Kloknerův ústav).

# Výkopy, hrubé terénní úpravy

Všechny výkopové práce budou prováděny za dohledu archeologa. Dodavatel stavby bude akceptovat jeho požadavky.

Tři části objektu kopírují stávající i upravený terén. SO 04a je jednopodlažní a výškově navazuje na podlahu suterénu SO 04b. Úroveň podlahy 2.NP SO 04b je ve stejné výšce jako podlaha 1.NP v SO 04c.

Objekt je nepodsklepený, ale tím, jak kopíruje stoupání terénu - původního i upraveného, je podlaha navržena ve dvou výškových úrovních. Stavební jáma bude vyhloubena na dvě výškové úrovně, doplněná rýhami pro základové pasy š. 600mm, ve východní fasádě i základovými patkami uloženými v nezámrzné hloubce. Spodní hrana žb pasů je cca 1,0m pod úrovní terénu,  patek cca 1,4m pod terénem.

Je možné, že při provádění výkopových prací bude odhalena část základové spáry obvodové zdi KZ. V tom případě bude zdivo po etapách podbetonováno na úroveň základové spáry nových stěn.

Ornice a vytěžená hornina bude deponována v areálu KZB a následně využita v rámci areálu. V případě přebytku vytěžené horniny bude tato deponována na vhodné skládce.

Založení

Před započetím základových prací musí být základová spára pevná, nerozbředlá, zhutněná. Obvodové zdi budou založeny na základových pasech š. 500mm, resp. 750mm z prostého betonu. Pod východní fasádou proběhne železobetonový základový pas doplněný železobetonovými patkami 1,4/1,4m, resp. 1,0/1,0m pod jednotlivými sloupy. Pasy budou mít spodní hranu v nezámrzné hloubce, tj. 1,0m pod terénem. Pasy v místě mimo patky nebudou bedněny, budou vybetonovány přímo do rýhy ve výkopu. V místě patek bedněny budou.

Stabilita svahu při výkopových pracích bude zajištěna svahováním. Železobetonová deska tl. 200mm bude pomocí výztuže spřažena se základovými pasy a patkami. Na desku bude na asfaltovou penetraci natavem 2x hydroizolační asfaltový pás. Ve střední části SO 04b budou ze základové desky vytaženy žb stěny tl. 250mm.

Skladba základové konstrukce:

- 2x modifikovaný asfaltový pás natavovaný

- asfaltový penetrační nátěr

- železobetonová základová deska tl. 200mm

- podkladní beton B10 50mm

- původní terén zhutněný

Původní terén musí být zhutněný na parametry Edef,1/Edef,2<2,5; Edef,2>35 MPa. Pokud by stávající zemina tyto parametry nesplňovala, je nutné část zeminy (navážky) v mocnosti cca 500 mm odebrat a nahradit vhodnou hutněnou zeminou.

# Konstrukce objektu

Konstrukce domu je navržena na užitná zatížení podle ČSN 73 0035.

Svislé nosné konstrukce

Podélná osa objektů SO 04a SO 04c je rovnoběžná s obvodovou zdí. Objekty jsou navrženy staticky tak, aby působily samostatně a nepřitižovaly stávající obvodovou zeď KZ. K obvodové zdi bude těsně přistavěna nová stěna tvořící západní fasádu objektu. Vznikne - li spára mezi původním pískovcovým oplocením a novým zdivem, bude vyplněna vápennou maltou.

Svislé nosné konstrukce budou tvořeny z cihelných tepelně izolačních bloků tl. 440mm (247/440/238mm, P15, Rw=49 dB, REI 180 DP1, Ru =3,40-2,83 m2K/W, λu =0,130-0,155 W/mK, Uext =0,28-0,33 W/m2K). Stěny budou pod vaznicemi ztuženy železobetonovým věncem tl. 300mm doplněným tepelnou izolací na vnějším líci zdiva. V garáži není vyzděna západní stěna podél obvodové zdi, je nahrazena ocelovým sloupkem 100/100/5 splňujícím požadavek na požární odolnost R15.

Objekt SO 04b je orientován kolmo k obvodové zdi. Jedná se dvoupodlažní objekt. Svislé stěny v suterénu budou železobetonové tl. 250mm, opatřené hydroizolací a tepelnou izolací ( v hloubce do 1m pod terénem EXP tl. 140mm, v hloubce pod 1m tl. 50mm k ochraně TI). Svislé nosné konstrukce v 1.patře budou vyzděny z cihelných tepelně izolačních bloků tl. 440mm. Vnější fasády jsou opatřeny dřevěným laťovaným obkladem. Vnitřní plochy jsou omítané, případně opatřené keramickým obkladem.

Skladba obvodové stěny i žb věnce doplněného tepelnou izolací odpovídá součiniteli tepelné vodivosti Uext.= max. 0,33W/m2K.

ST.N01 - Skladba obvodové stěny cihelné, omítané:

- hydrofobizační nástřik v oblasti soklu - min. 600mm nad terén

- exteriérová tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva

- univerzální základ

- exteriérová jádrová omítka na VC bázi tl.20mm

- TI zdivo z cihelných bloků P+D tl.440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N02 - Skladba obvodové stěny cihelné s dřevěným obkladem:

- dřevěné latě 40/60 svislé s mezerou 10mm (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál)

- dřevěné nosné vodorovné latě  40/80 (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál), kotvené ke zdivu nebo žb věnci pomocí ocelových pozinkovaných nosných profilů

- vzduchová mezera tl. 20mm

- probarvený základ (dle architektů)

- exteriérová jádrová omítka na VC bázi

- zdivo z cihelných TI bloků (P+D) tl. 440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N04 - Skladba obvodové stěny cihelné, přiléhající ke kamennému oplocení:

- exteriérová dvouvrstvá vápenná omítka zatíraná do líce zdiva (součást SO 19)

- stávající pískovcové zdivo

- spára vyplněná vápennou maltou

- TI zdivo z cihelných bloků P+D tl.440mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N11 - Skladba obvodové stěny železobetonové, omítané:

- exteriérová tenkovrstvá probarvená omítka na bázi disperzního pojiva

- univerzální základ

- lepící malta systémová vyztužená sklotextilní sítí

- tepelná izolace (EPS S70) celoplošně lepená, mechanicky kotvená trny do hmoždinek tl. 140mm

- lepící malta systémová

- železobetonový věnec tl. 300mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N12 - Skladba obvodové stěny železobetonové s dřevěným obkladem:

- dřevěné latě 40/60 svislé s mezerou 10mm (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál)

- dřevěné nosné vodorovné latě  40/80 (2x impregnace bezbarvým prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu, napouštědlo, 2x základní nátěr, 1x finál), kotvené ke zdivu nebo žb věnci pomocí ocelových pozinkovaných nosných profilů

- vzduchová mezera tl. 20mm

- probarvený základ (dle architektů)

- lepící malta systémová vyztužená sklotextilní sítí

- tepelná izolace (EPS S70) celoplošně lepená, mechanicky kotvená trny do hmoždinek

- lepící malta systémová

- železobetonový věnec tl. 300mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N21 - Skladba obvodové stěny železobetonové do hloubky 1m pod terén:

- XPS nalepený tl. 140mm

- HI  - 2x asfaltový modifikovaný pás natavený na žb stěnu

- asfaltový penetrační nátěr

- žb stěna tl. 250mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N22 - Skladba obvodové stěny železobetonové 1m pod terénem a níže:

- XPS nalepený tl. 50mm

- HI  - 2x asfaltový modifikovaný pás natavený na žb stěnu

- asfaltový penetrační nátěr

ST.N23 - Skladba obvodové stěny železobetonové do hloubky 1m pod terén:

- XPS nalepený tl. 140mm s nakašírovanou vrstvou asfaltové HI

- HI  - 2x asfaltový modifikovaný pás nalepený na TI

- žb stěna tl. 250mm

- interiérová povrchová skladba

ST.N40 - Povrchová úprava dřevěných prvků v exteriéru: bude určena na základě výběru architekta v tomto složení:

- 2x bezbarvá ompregnace proto dřevokazným houbám a hmyzu

- napouštědlo

- 2x základní nátěr - po každé vrstvě pečlivě přebroušenou

- 1x finální

ST.N41 - Povrchová úprava pískovcových sloupů v exteriéru:

- zpevňující organokřemičitanový nátěr

- hydrofobizační nástřik

Vodorovné nosné konstrukce

V prostoru skladu není stropní kce, pouze ztužující žb věnec tl. 300mm pod pozednicemi, objekt je otevřen do krovu. Opláštění krovu tvoří v souladu s PBŘ sádrokartonový podhled.

Objekt SO 04b je dvoupodlažní se železobetonovými stropními deskami tl. 220, resp. 230mm doplněnými žb věnci a nadpražími.

V dílně není stropní kce, pouze ztužující žb věnec tl. 300mm pod pozednicemi. V souladu s PBŘ je krov uzavřen SDK pohledem. V prostoru garáže z důvodu možnosti kotvení vodících profilů garážových vrat navržena žb stropní deska tl. 200mm. Obvodové zdi jsou v horní části uzavřeny žb překladem.

Otvory ve zděných příčkách, které nejsou uzavřeny žb nadpražím, jsou vytvořeny ze systémových keramických překladů.

Střecha

SO 04 a - krov je tvořen pozednicemi a krokvemi spojenými ve vrcholu na střih doplněnými hambalky v každé druhé řadě. Skladba střechy je navržena jako dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou mezerou a tepelnou izolací mezi krokvemi. Krytinu tvoří betonové tašky obdélníkového tvaru, ebenově šedé barvy. V interiéru je v souladu s požární zprávou umístěn SDK podhled. Veškeré dřevěné prvky jsou ošetřené dvojnásobnou bezbarvou impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

S.N 05 - Skladba střechy nad skladem 0.01:

- plechová krytina TI Zn 0,7mm

- dřevěné bednění tl. 24mm impregnované

- krokve 140/260 impregnované á 0,75m

- TI - minerální vata tl. 220mm mezi krokvemi

- kontaktní parozábrana

- SDK podhled kotven k systémovému roštu z nosných ocelových profilů (kotveno na krokve), spáry mezi deskami přetmeleny a přebroušeny, případně vyztuženy síťkou

- penetrační nátěr

- stěrka

- malba

SO 04 b - Sedlová střecha se sklonem 26°. půdorysu.  Krov je tvořen pozednicemi a krokvemi spojenými ve vrcholu na střih doplněnými sloupky stojícími na žb stropu. vzpěrami a kleštinami zajišťujícími prostorovou tuhost. Skladba střechy je navržena jako dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou mezerou bez tepelné izolace. Krytinu tvoří betonové tašky obdélníkového tvaru, ebenově šedé barvy a s hladkým povrchem. Veškeré dřevěné prvky a ošetřené dvojnásobnou bezbarvou impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám.Do prostoru krovu je umožněn přístup výlezem na půdu instalovaným v prostoru chodby. Komín je přístupný střešním výlezem a stupadly a komínovou lávkou nad střešní krytinou.

S.N 04 - Skladba střechy nad SO 04b:

- betonové střešní tašky obdélníkové s hladkým povrchem, barva ebenově šedá

- střešní latě 30/50mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- kontralatě 30/50 mm (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

- pojistná HI difúzně otevřená

- konstrukce krovu (2x impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu)

SO 04 c - střecha pultového tvaru se sklonem 6°, nosnou konstrukce tvoří trámy 140/260mm uložené na vaznicích. Střecha je je navržena jako jednoplášťová s plechovou střešní krytinou z titanzinku. V prostoru dílny je mezi krokve vložena ti tl. 220mm.  V interiéru je v souladu s požární zprávou umístěn SDK podhled. Veškeré dřevěné prvky jsou ošetřené dvojnásobnou bezbarvou impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

S.N 05 - Skladba střechy nad dílnou:

- plechová krytina TI Zn 0,7mm

- dřevěné bednění tl. 24mm impregnované

- krokve 140/260 impregnované á 0,75m

- TI - minerální vata tl. 220mm mezi krokvemi

- kontaktní parozábrana

- SDK podhled kotven k systémovému roštu z nosných ocelových profilů (kotveno na krokve), spáry mezi deskami přetmeleny a přebroušeny, případně vyztuženy síťkou

- penetrační nátěr

- stěrka

- malba

S.N 06 - Skladba střechy nad garáží:

- plechová krytina TI Zn 0,7mm

- dřevěné bednění tl. 24mm impregnované

- krokve 140/260 impregnované á 0,75m

- žb deska tl.200mm

- interiérová stěrka

- malba

Příčky

Příčky budou z keramických příčkovek tl. 115mm na pero a drážku vyzděny pod žb strop nebo SDK podhled v SO 04c. Pevnost zdiva P15 na MVC.

Omítky a povrchové úpravy vnitřních stěn

Stěny budou omítnuty dvouvrstvou omítkou (penetrace, jádrová omítka, štuk). V sociálním zařízení bude povrch tvořen keramickým obkladem.

I.N 01 - Interiérová omítka na zdivu a žb věncích:

- malba

- jemná štuková omítka na VC bázi

- jádrová omítka na VC bázi tl. cca 20mm

- penetrační nátěr

- zdivo z cihelných bloků s profilovaným lícem (P+D)

I.N 02 - Interiérová omítka na betonových stěnách:

- malba

- jemná stěrka na VC bázi tl. cca 3mm

- penetrační nátěr

- žb stěna

I.N 04 - keramický obklad:

- keramický obklad dle výběru architekta, spárovaný

- lepící tmel na cementové bázi

- jádrová omítka na VC bázi tl. cca 20mm na zdivu, stěrka na betonu

- penetrační nátěr

- zdivo z cihelných bloků s profilovaným lícem (P+D)

Povrchové úpravy vnějších stěn

Fasáda objektů SO 04a,c bude u bude omítaná. Objekt SO 04b bude ze všech stran opatřen obkladem z dřevěných latí 40/60mm kladených s mezerou 10mm mezi jednotlivými svislými latěmi. Latě budou přibíjeny na vodorovné nosné dřevěné prvky 80/40mm kotvené pomocí ocelových pozinkovaných nosných profilů ke zdivu, případně žb věnci. Všechny dřevěné prvky fasádního obkladu musí být ošetřeny 2x  bezbarvou impregnací a nátěrem dle arch. - 1x napouštědlo, 2x základní nátěr (přebroušený povrch po každé vrstvě) a 1x finální nátěr. Pod dřevěným obkladem bude zdivo, příp. tepelná izolace opatřena probarvenou stěrkou v odstínu dle architekta

Skladba vnějších povrchových úprav je popsána v kapitole Svislé nosné konstrukce.

Podlahy

Podlahy v objektu jsou navržené s povrchem z litého cementového potěru nebo vinylové krytiny. V 1.PP na HI vrstvu žb základové desky bude položena TI (EPS S 200 tl. 100mm, v garáži a v 2.NP bez TI) a přes ochrannou PE fólii bude vytvořena nášlapná vrstva ze samonivelačního cementového potěru. Povrch bude obroušen a opatřen bezprašným transparentním nátěrem.

V 1.NP bude cementový potěr na chodbě a v úklidové místnosti, tam bude doplněn polyuretanovým nátěrem, který dle výrobce splňuje hydroizolační funkci i v místě možných trhlin vzniklých od smrštění cementového potěru.

Podlaha bude ukončena soklem vysokým 70mm. Cementový potěr bude dilatován po cca 6m v místech zřejmých z výkresové dokumentace. Dilatační spáry budou vyplněny lištami dle výběru architekta.

V ostatních místnostech 2.NP bude vinylová krytina nalepené na samonivelačním cementovém potěru.

Železobetonové stupně schodiště budou vybetonovány s cca 1cm rezervou na stupních i podstupnicích, která bude vyplněna cementovou stěrkou upravena nátěrem na stejný povrch jako podlaha v ostatních místnostech.

P.N 03 - Podlahy v 1.NP:

- bezprašný transparentní nátěr

- samonivelační litý cementový potěr tl. 70mm + kari síť 100/100/5 v polovině tl. vrstvy

- ochranná PE folie

- TI - EPS S 200 tl. 100mm

- základová konstrukce

P.N 04 - schodišťové stupně:

- bezprašný transparentní nátěr

- cementová stěrka tl. 10mm na stupních i podstupnicích

- žb stupeň

P.N 06 - Podlaha ve 2.NP mimo sociální zařízení:

- bezprašný transparentní nátěr

- samonivelační litý cementový potěr tl. 30mm

- stropní deska žb tl. 220mm

- TI - minerální vata 100 tl. 100mm

- lepící systémová malta se sklotextilní sítí

- systémový penetrační nátěr

- interiérová systémová stěrka

P.N 08 - Podlaha nad 2.NP:

- TI minerální vata volně položená + prkna vedoucí k výlezu na střechu

- kontaktní parozábrana

- stropní deska žb tl. 230mm

- skladba povrchu v interiéru

P.N 10 - Podlaha v garáži:

- bezprašný transparentní nátěr

- samonivelační litý cementový potěr tl. 70mm

- základová konstrukce

P.N 11 - Vinylová podlaha:

- vinylová podlaha (dekor a formát dle arch.) tl. 2mm, vč. soklu do lišty v.50mm, celoplošně lepený

- litý cementový potěr tl.28mm

- stropní žb deska tl.220mm

- skladba povrchové úpravy stropu

P.N 11 - Vinylová podlaha v sociálním zařízení:

- vinylová podlaha (dekor a formát dle arch.) tl. 2mm, vč. soklu do lišty v.50mm, celoplošně lepený

- HI stěrka s výztužnou tkaninou v rozích

- litý cementový potěr tl.28mm

- stropní žb deska tl.220mm

- skladba povrchové úpravy stropu

Podhledy

V místnostech 0.01 - sklad a 0.15 - dílny bude instalován SDK podhled 15mm na nosné systémové kovové profily kotvené mezi krokve.V prostorách sociálního zařízení bude z důvodu vyšší vlhkosti realizován SDK podhled z impregnovaných desek.

I.N 13  - malba na žb stropě:

- žb stropní deska

- systémový penetrační nátěr

- interiérová systémová sádrová stěrka

- malba

I.N 14  - SDK podhled v dílně, ve skladu a šatnách:

- žb stropní deska

- rošt ze systémových ocelových profilů

- SDK deska tl. 15mm, spáry přetmeleny a přebroušeny, v rozích tmel s výztužnou tkaninou

- stěrka, malba

I.N 15  - SDK podhled impregnovaný protipožární v dílně a ve skladu:

- žb stropní deska

- rošt ze systémových ocelových profilů

- SDK deska impregnovaná  tl. 15mm, spáry přetmeleny a přebroušeny, v rozích tmel s výztužnou tkaninou

- stěrka, malba

Okna a dveře

Konstrukci oken a vstupních dveří tvoří hliníkové trojkomorové rámy, Okna jsou zasklena čirým tepelněizolačním lepeným dvojsklem 6-12-6mm.  Vstupní dveře budou mít plnou ocelovou výplň s nátěrem vybraným architektem. Konstrukce budou splňovat Uv= 1,5 W/m2K.

Vnitřní dveře budou ocelové v ocelové rámové zárubni osazené zároveň s vyzdíváním a dodatečně kotvené k betonu.

Výplně otvorů musí splňovat požární odolnost předepsanou v části A.4 - Požárně bezpečnostní řešení stavby. Součástí dodávky bude i pohon a samočinný otvírač u dveří, kde je v rámci PBŘ požadován.

Nedílnou částí dodávky prosklených stěn bude veškeré kování včetně klik, zámků apod. Prvky kování budou vybrány architektem a odsouhlaseny památkářem a investorem.

Podrobnosti viz tabulka oken a prosklených stěn.

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky v SO 04 se týkají madla na schodišti a výlezu do krovu a dále na střechu. Výlez na půdu bude systémový prvek s výsuvnými žebříkovitými schůdky a s požadovanou požární odolností. Ve střešní krytině je osazen typový světlík.

Podrobněji budou zámečnické výrobky zpracovány v rámci dílenské dokumentace, kde budou rozkresleny jednotlivé prvky, popsány spoje i způsoby kotvení.

Truhlářské výrobky

V rámci truhlářských výrobků budou vytvořeny parapety, desky pod umyvadlo, kuchyňská linka a především dřevěná exteriérová fasáda, popsaná v kapitole Svislé nosné konstrukce. Fasáda je doplněna dvířky umožňujícími přístup k HUP a opláštěním chladící jednotky umístěné v exteriéru. Podrobnosti bude řešit dílenská dokumentace.

Komíny

Splodiny z plynového kotle bude koaxiální komín pr. 100/160mm. Podrobnosti viz část UTCHZ.

Nad střechou bude komín obezděný a omítnutý.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky na objektu se týkají podstřešních žlabů, dešťových svodů, oplechování ukončení střechy a oplechování stěn v místě návaznosti na střechu. Veškeré klempířské výrobky budou vyrobeny z TiZn tl. 0,7mm dle ČSN a pokynů výrobce materiálu. Okenní parapety budou z eloxovaného hliníkového plechu. Podrobnosti viz tabulka kl. výrobků (dílenská dokumentace).

Ing. Blanka Bulířová

AEDPROJECT, A.S.