ČÁST SO 07 Sklaník

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro provedení stavby

a výběr zhotovitele stavby

B.8.4 Voda, kanalizace, plyn

REvitalizace kláštera, část zahrada

# obsah dokumentace

# B.8.4-01_Technická zpráva

# B.8.4-02_Půdorys 1.NP

# B.8.4-03_Půdorys 2.NP a podkroví

B.8.4-04_Řezy vody a kanalizace

B.8.4-05_Řezy plynu

# 1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Identifikační údaje stavby:

Akce:		Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

- revitalizace kláštera, část zahrada

Místo:		Broumov

## Identifikační údaje investora

Investor:	        Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Klášterní 1

550 01 Broumov

1.3		Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

Generální projektant, hlavní architekt

ADR, s.r.o.

Libínská 3127/1

15000 Praha 5

Tel.: 257 210 252

E-mail: adr@adr.cz

Hlavní architekt: 	Mgr.A. Aleš Lapka

Architekti:			Ing arcgh Jana Kynčilová

Ing arch Anna Štembergová

Stavební část, konstrukční část, profese:

AED project, a.s.

Pod Radnicí 2a/1235

15000 Praha - 5 Košíře

tel: 		257 257 100

fax: 		257 225 962

Jednatel :	Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Aleš Marek

HIP: 		Ing. Zbyněk Ransdorf

Profesní část

VPK Maurer s.r.o.

Na Ohradě 244/14b, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:	Ing Jan Maurer

tel.:			491 619 050

e-mail:		vpkmaurer@seznam.cz

## Stupeň dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby  a výběr zhotovitele stavby

## Charakter stavby

Stavební úpravy - revitalizace

## Přehled výchozích podkladů

- -výškopis a polohopis dotčeného území, -dokumentace DUR/DSP

- -kopie katastrální mapy

- -výpis z katastru nemovitostí

- -vyjádření DOSS k DUR/DSP

- -prohlídka místa stavby

- -platné vyhlášky a normy ČSN

- -Stanovisko RWE z 30.9.2010

- -podklady od správců inženýrských sítí

## Účel stavby a jednoduchý popis navrhovaných staveb

Projektová dokumentace řeší zdravotechnické instalace objektu SO 8 – Centrální domek.

Objekt je napojen na venkovní rozvod pitné vody (SO 36B), dešťové vody jsou odvedeny do dešťové kanalizace (SO 35B) a splaškové pak do splaškové areálové kanalizace(SO 35B).

V objektu se předpokládá obsluha v počtu 1 osoby.

# 2.	TECHNICKÁ ČÁST

## Přehled podkladů

- Stavební výkresy

- místní prohlídka staveniště

## Bilance

- potřeba zemního plynu

SO 8					  3,0 m3/hod

6.455 m3/rok

- množství dešťových vod

odvodňovaná plocha	142 m2

Qmax = 142 x 0,0143 = 2,03 l/s

Qrok  = 142 x 0,65 m3/m2 =  92,30 m3/rok

- potřeba vody a množství splaškové vody

Qden = 60 l/os/den x 1 os = 60 l/den

Qrok  = 0,06 m3/den x 300 dnů =  18 m3/rok

- Teplá voda 				1 x 2 kWh/den = 2 kWh/den 		0,73 MWh/rok

## Technický návrh

V objektu se nachází hygienické zázemí / WC a umyvadlo /, a výlevka pro úklid. Do prostoru 1.02 je do rohu místnosti vyvedeno potrubí vody a kanalizace se zaslepením pro možnost výhledového dopojení zařizovacích předmětů.

# a/	Kanalizace

# Kanalizace splašková

V objektu jsou navrženy 4 odpady. Do S1 až S3 budou napojeny pomocí připojovacího potrubí osazené zařizovací předměty a odpad od pojišťovacího ventilu kotle. Odpad S4 je vyveden v rohu místnosti a zaslepen u podlahy pro výhledové napojení. Odpadní potrubí S1 bude odvětráno nad střechu. Svodná potrubí jsou pak vedena pod podlahou a vyvedena na severní straně vně objekt do revizní šachty a dále pokračuje východním směrem s napojením do revizní šachty S3-5 areálové splaškové kanalizace.

# Kanalizace dešťová

# Dešťové vody budou ze sedlové střechy  objektu sváděny pomocí okapů a boudou likvidovány vsakem. Střecha je odvodněna pomocí odpadů D1, D2 a D3. Začínají  lapačem splavenin.a pomocí svodného potrubí jsou vody odvedeny do kanalizace SO 35B..

Materiálově je připojovací a odpadní potrubí z potrubí PP HT. Vnitřní a  vnější ležatá dešťová a splašková kanalizace je z PVC - KG 100 až 150,   uložené do pískového lože, obsyp bude proveden rovněž pískem.

Kanalizace je provedena v souladu s ČSN 756760. Po montáži kanalizačního potrubí bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN .

# b/	Vodovod

# Pitná voda

Objekt bude napojen na pitnou vodu z veřejného řadu a areálovým rozvodem SO36B. Přípojka pitné vody je přivedena podlahou do místnosti 1.04, kde bude osazen podružný vodoměr. Následuje rozvod ke kotli UT a dále společně rozvod studené vody, teplé a cirkulace po objektu do jednotlivých míst spotřeby. Teplá užitková voda bude připravována v integrovaným zásobníku plynového kotle UT. Cirkulace bude zajištěna cirkulačním čerpadlem.

V místnosti 1.02 bude potrubí zaslepeno pro výhledové napojení zařizovacích předmětů.

Materiálem vodovodního potrubí jsou plastové trubky systém PPR vč. tvarovek a přechodů na ocelové potrubí. Plastové vodovodní potrubí bude spojováno polyfúzním svařováním. Prováděcí firma musí mít pracovníky zaškolené ke spojování tohoto potrubí s platným průkazem.

Po zhotovení nových rozvodů vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška dle čl.141-144 a proplach a desinfekce potrubí dle čl. 147-153 ČSN 736660.

Vnitřní vodovod bude proveden a odzkoušen v souladu s ČSN 736660, 736655 a dalšími souvisejícími normami a předpisy.

c/	zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou typové tuzemské výroby. Objekt svým provozem není třeba řešit pro užívání osob s omezenou schopností pohybu.

c/	plynovod

Zemní plyn bude sloužit pro napojení plynového kotle pro vytápění a ohřev teplé vody. Plynovodní potrubí NTL bude napojeno na areálový rozvod plynu (SO 36B). Potrubí bude přivedeno do objektu, kde na zdi bude osazen podružný plynoměr G4, potrubí dále pokračuje v drážce ve zdi ke kotli. Pro vytápění a ohřev TeV objektu je navržen plynový kotel s integrovaným zásobníkem o výkonu 28 kW (dodávka ÚT). Před spotřebičem bude osazen plynový kulový kohout.

Materiálem vnějšího NTL plynovodu bude potrubí PE 32x3,00 řada těžká SDR 11 uložené do pískového lože 100 mm a obsypáno pískem 300 mm nad vrch potrubí. Potrubí musí být označeno výstražnou folií dle ČSN 736005, která bude umístěna 300 mm nad povrch potrubí a identifikačním  vodičem s izolací do země ( CYY 1,5 mm ).

Materiálem vnitřního rozvodu plynu budou trubky ocelové bezešvé hladké - materiál 11 353 s doloženým atestem.

Spoje potrubí budou svarové kromě připojení armatur. Rozebíratelné spoje potrubí musí být vodivě propojeny dle ČSN 332030.

Prostupy potrubí zdí  budou opatřeny chráničkou .

Po úspěšně provedených zkouškách (dle EN 1775) bude potrubí řádně očištěno a proveden základní a vrchní nátěr syntetickou barvou s dvojnásobným  emailováním.

Montážní práce musí být prováděny v souladu s ČSN EN 12 007 - 1 a 2, TP G 702 01, TP G 921 01 a normami souvisejícími. O průběhu montážních prací musí být veden stavebně- montážní deník.

Před provedením spojů musí být potrubí řádně vyčištěno. Potrubí bude opatřeno nátěrem.