SO 9 – zahradní altán

Jedná se jednoduchou přízemní dřevěnou stavbu zastřešenou sedlovou střechou s polovalbou. Je postavená na vyvýšené terase s kamennou podezdívkou. Stavba je jednoprostorová s otevřeným krovem. Sokl je z ostře pálených cihel, na kterých jsou uloženy spodní prahy. Ty spolu se sloupky a příčnými trámy tvoří nosnou konstrukci. Opláštění stěn je provedeno v severním a západním průčelí dřevěnými prkny na pero a drážku. Ostatní dvě fasády jsou pobité prkny na sraz. Východní a jižní fasáda jsou částečně zaskleny pevným zasklením jednoduchým sklem v dřevěných rámech. V severní fasádě se nacházejí vstupní dveře.

Dřevěný objekt je z velké části poškozen vlhkostí a napaden dřevokaznými houbami (viz mykologický průzkum).

Zásady technického řešení

Realizační dokumentace je zpracována v souladu s názory zástupce NPÚ (arch. Radim Solař) a závěry SHP (Mgr. Lukáš Buroň, akad. malíř Jiří Látal, odb. restaurátor) a bude předložena orgánům památkové péče k odsouhlasení před realizací. Veškeré práce, které budou provedeny vycházejí ze závěru mykologického průzkumu.

Na základě zjištěného stavu bude vypracována dílenská dokumentace, která bude podrobně řešit i spoje jednotlivých dřevěných prvků.

Demolice, přípravné práce

V souladu s nálezem mykologického průzkumu musí být odstraněn celý spodní práh, sloupky do výšky cca 1m, částečně střední příčný profil a opláštění do výšky středního příčného prahu a celá podlaha nahrazena novou.

Bourání bude probíhat postupně, vždy až po zajištění stability dané stěny podepřením v místě pozednice. Bourací práce budou prováděny ručně.

# Výkopy, hrubé terénní úpravy

Navrhované úpravy nevyžadují žádné zásahy do terénu.

Založení

Navrhované úpravy nemají vliv na založení objektu.

# Svislé nosné kce

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny profilovanými sloupky. Ve výšce cca 1,0m, přesně dle mykologického průzkumu bude stávající sloupek odříznut a přeplátováním doplněn novým. Nové sloupky budou tesané s okosenými hranami a profilací kopírující původní sloupky. Dřevěné opláštění stěn bude nahrazeno po celém obvodě do úrovně střední příčle a doplněno dřevěnými latěmi překrývajícími spáry.

Okenní otvory budou v souladu s SHP a doporučením mykologa otevřené - budou vybourána stávající okna včetně rámů.

Veškeré dřevěné prvky budou 2x ošetřeny bezbarvou impregnací chránící materiál proti dřevokazným houbám a hmyzu. Povrchová úprava bude určena architektem a odsouhlasena investorem a zástupcem NPÚ. Bude však realizována v následujících vrstvách: 1x napouštědlo, 2x základní nátěr (po jeho aplikaci bude prvek vždy přebroušen) a 1x krycí nátěr.

Vodorovné konstrukce

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří dolní práh, střední příčel a horní pozednice. V souladu s mykologickým průzkumem musí bít kompletně nahrazen spodní práh a to dubovým dřevem a částečně i střední příčel. Profily budou tesané, se sraženými hranami a provedené jako tvarová kopie stávajících. Napojení na stávající bude uskutečněno přeplátováním a bude řešeno v rámci dílenské dokumentace. Veškeré dřevěné prvky budou 2x ošetřeny bezbarvou impregnací chránící materiál proti dřevokazným houbám a hmyzu. Povrchová úprava bude určena architektem a odsouhlasena investorem a zástupcem NPÚ. Bude však realizována v následujících vrstvách: 1x napouštědlo, 2x základní nátěr (po jeho aplikaci bude prvek vždy přebroušen) a 1x krycí nátěr.

Krov

Krov je v ucházejícím stavu a bude pouze ošetřen dvojnásobnou bezbarvou impregnací chránící materiál proti dřevokazným houbám a hmyzu. Povrchová úprava bude určena architektem a odsouhlasena investorem a zástupcem NPÚ. Bude však realizována v následujících vrstvách: 1x napouštědlo, 2x základní nátěr (po jeho aplikaci bude prvek vždy přebroušen) a 1x krycí nátěr.

Střecha

Střešní krytina bude v celém rozsahu nahrazena novou, latě budou kompletně nové. Po odkrytí stávající krytiny budou mykologem prohlédnuty horní hrany krokví a zjištěno jejich případné napadení dřevokaznými houbami a hmyzem a navržena možná oprava. Nová střecha bude vytvořena z šedých vláknocementových čtvercových šablon kladených na dřevěné latě. Povrch krytiny je dekorativní. Krytina bude kladena dle zásad běžných v polovině minulého století - žádné hřebenáče, hřeben řešen přesahem krytiny, absence okapniček, okap řešen zdvojenou krytinou..).

S.N 01

- skládaná střešní krytina z vláknocementových desek, povrch dekorativní, barva šedá, čtvercový tvar

- dřevěné latě 60/40mm, impregnované

- konstrukce krovu

Podlaha

Podlaha bude v celém rozsahu nová - tesařská podlaha z borovicových, případně jedlových fošen.

P.N.01

- dřevěné fošny (borovice nebo jedle) kladené na tupo 270/40mm, impregnované, pú dle arch.

- smrkové polštáře 100mm vysoké po 1m, impregnované

- násyp mezi polštáři - keramzit 100mm

- HI - asfaltový pás modifikovaný 2x

- vyrovnávací násyp - písek cca 30mm

- stávající zemina zhutněná

Veškeré dřevěné prvky budou 2x ošetřeny bezbarvou impregnací chránící materiál proti dřevokazným houbám a hmyzu. Povrchová úprava podlahových fošen bude určena architektem a odsouhlasena investorem a zástupcem NPÚ. Bude však realizována v následujících vrstvách: 1x napouštědlo, 2x základní nátěr (po jeho aplikaci bude prvek vždy přebroušen) a 1x krycí nátěr.

Výplně otvorů

Stávající výplň okenních otvorů bude odstraněna kompletně vč. rámů a nebude obnovována. Objekt bude lépe provětráván. Parapety budou nové, zhotoveny z dubového dřeva a umístěny ve spádu směrem od objektu. Dle SHP se zasklení v době výstavby v altánu nevyskytovalo. Vstupní dveře budou zhotoveny nově, jako kopie stávajících - dřevěná zárubeň, kazetová dřevěná výplň s proskleným nadsvětlíkem. Ten bude zasklen starým sklem, např. z panelákových oken.

Klempířské prvky

Na objektu nejsou žlaby ani okapy.

Kamenné prvky

Objekt je usazen na cihelném soklu, ten bude přespárován vápenocementovou maltou a opatřen organokřemičitým nátěrem.

Technologické instalace

V objektu budou realizovány pouze rozvody silnoproudu, kabely budou vedeny po dřevěných prvcích tak, aby nebyly vidět.