ŘEŠENÍ PROSTORU KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V BROUMOVĚ

## Obsah sadovnického projektu

Projekt Řešení prostoru klášterní zahrady v Broumově se sestává z plánu „současná situace – plán kácení“  , který schematicky zobrazuje stávající zeleň, budovy a cesty. Zároveň jsou v půdorysu červeně označeny dřeviny navržené k odstranění. Ke všem stávajícím stromům jsou přiřazena inventarizační čísla, která korespondují s inventarizační tabulkou. Tato tabulka „Inventarizace a klasifikace stromů“ uvádí podrobné charakteristiky stávajících stromů včetně navrhovaných zásahů. Navazujícím plánem je schématický „plán nových výsadeb“, který  zobrazuje ponechanou zeleň, vysazovanou zeleň a plochy určené k výsevu nových a rekonstruovaných travnatých ploch. Jednotlivé nově navrhované dřeviny jsou očíslovány a v případě skupinových výsadeb je za lomítkem uveden počet kusů. Číselné označení pak koresponduje s tabulkou nových výsadeb, která je  součástí průvodní zprávy.

## Cíl projektu

Hlavním cílem sadovnického projektu je:
- obnova klášterní zahrady za účelem pobytu veřejnosti a za účelem vzdělávacího a kulturního vyžití 
- obnova klášterní zahrady v souladu s posledním plnohodnotným užívaným stavem (1. pol. 20. stol. ) a s ohledem na historickou hodnotu 
- dosazení vhodných dřevin do stávajícího prostoru a ošetření perspektivních dřevin stávajících


Lokalizace a historie

Klášterní zahrada přiléhá k severnímu průčelí budovy kláštera, od něhož je oddělena příkopem, překlenutým kamenným mostem. Zahrada s přilehlým parkem se nachází na ploše cca 2,5 ha a je obehnána kamennou zdí. Ze západní strany s ní sousedí městský park, ze severní sportovní areál školy a lesní porost, který rovněž pokrývá prudký svah z východní strany zahrady. 
	Zahrada byla založena v 17. století (okolo roku 1676) za opata Tomáše. V přední části byla vybudována okrasná terasová zahrada v barokním italském stylu s pravidelnými geometrickými ornamenty (nedochovala se). Za ní byla zřejmě zelinářská část a v zadní části byl později založen park s barokní kašnou.
	Během své existence prodělala zahrada mnoho proměn. Bylo zde postaveno několik objektů, z nichž nejstarší je vstupní brána do zahrady v jihozápadním rohu zahrady (okolo 1690), domky umístěné u kamenného mostu a skleník umístěný uprostřed zahrady při východní obvodové zdi. Kašna v parku je asi z roku 1780, z konce 18. století jsou také okrasná oplocení se zdobnými pískovcovými sloupky a zahradní schodiště.  Pomník v severovýchodním rohu zadního parku je z roku 1804, objekt vodárny za kašnou pochází z 2. poloviny 19. století, kuželník je z 1. poloviny 19. století. Barokní socha sv. Josefa byla do parku přemístěna v období mezi světovými válkami. Dům stojící uprostřed přední části zahrady byl postaven kolem roku 1820 a přestaven kolem roku 1910.

## Ostatní charakteristiky

počet dnů s teplotou nad 10oC :		140 - 160

průměrná roční teplota : 			6,1-7 0C

roční úhrn srážek : 				400-450  mm/rok

srážkový úhrn v zimním období:		250 - 300 mm

počet dnů se sněhovou pokrývkou: 	60-80

## Výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti projektu

V současné době je zahrada ve velmi zpustlém stavu.  Z okrasného parteru se zachovaly pouze kamenné terasy, zahradní schodiště a část oplocení, jež je nezbytné rekonstruovat.  Terasové  a obvodové zdi, rovněž většina staveb, vyžadují opravu. Z původních cest, které dělily plochu do geometrických tvarů, se dochovaly pouze některé.  V zahradě se mimo velké objekty nachází také množství drobných staveb (kůlny, bývalá kuželna, kovové klepače,  kompost a pařníky), které již dnes nejsou využívány a svým technickým stavem jsou nebezpečné pro potenciální návštěvníky zahrady.

Co se týče vegetačních prvků, ty jsou dlouhodobě zanedbávané, což vypovídá o jejichž současném zdravotním stavu. Mnoho dřevin je také přestárlých a bude nutné jejich nahrazení. V parku a prostoru kláštera je ale také několik perspektivních dřevin, které po vhodném ošetření budou zahrnuty do celkové koncepce jako přirozené dominanty cílového stavu návrhu.

Návrh výsadeb a ošetření stávajících dřevin

V areálu kláštera je navržena částečná obnova stávajících dřevin a doplnění nových jedinců tak, aby byla vytvořena ucelená koncepce celého prostoru a zajištěna bezpečnost a příjemné prostředí pro návštěvníky.

V ovocném sadu, který se nachází v jihovýchodním rohu areálu, budou  nahrazeny stávající jabloně a hrušně novými ovocnými stromy. Přestárlé lísky rostoucí v současné době podél západní obslužné cesty, budou odstraněny a nahrazeny stromořadím hrušně domácí. Hrušně oproti lísce tvoří klasickou korunu umístěnou na dvoumetrovém kmenu a díky tomu bude umožněn z této části výhled na celou zahradu, který byl do současné doby omezen. Park, který zabírá většinu severní části zahrady, je koncipován jako volný krajinářský park. Dřeviny, které se tu nachází, budou doplněny o nové jedince. Výběr druhů je poměrně pestrý, tak aby vzniklo jakési arboretum s naučnou a poznávací funkcí.

V některých místech velkého převýšení terénu budou osázeny keře, které budou tvořit funkci zábradlí. Podrostové keře budou také vysazeny podél severní obvodové zdi. Pod zídkou oddělující park od zbytku zahrady budou obnoveny květinové záhony. V rámci parku pak budou doplněny v hnízdové výsadbě podrostové byliny – např. jarní efemery.

Ošetření stávajících dřevin spočívá hlavně v ořezu suchých a poškozených větví z koruny (zdravotní řez) a redukci koruny.  Tato navrhovaná opatření jsou doporučena  u perspektivních a sadovnicky cenných jedinců.  Kácení je dalším z doporučených zásahů, a je navrženo u dřevin přestárlých, náletových,  u dřevin které jsou ve špatném zdravotním stavu a které svým umístěním narušují kompaktnost celé zahrady. ( viz tabulka Inventarizace a klasifikace stromů).

Vhodná doba pro ořez a řez stávajících dřevin je v období vegetačního klidu. Doba pro plánované kácení je v období od 1. listopadu do 31. března. Kácení z bezpečnostních důvodů je možné povolit i mimo toto období.

Pro skácení vzrostlého stromu (ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, u kmenů kruhového průřezu průměr nad 25 cm) rostoucího mimo les (i na vlastním pozemku) musí být písemný souhlas orgánu ochrany přírody (odboru životního prostředí města či obce).

# D E N D R O L O G I C K Ý   P R Ů Z K U M

## METODIKA HODNOCENÍ DŘEVIN (INVENTARIZACE DŘEVIN)

Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Výška

Je udávána v metrech a v kategoriích

0- 5

5 -10

10 -15

15 -20

20 -25

25 -30

atd.....

Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Průměr koruny

Je udáván v metrech.

Věková kategorie

Jedná se o odhad stáří stromu.

Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- zdravotní stav výborný

- zdravotní stav dobrý

- zdravotní stav zhoršený

- zdravotní stav výrazně zhoršený

- zdravotní stav silně narušený

- havarijní jedinec

Sadovnická hodnota

Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby a vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince. Tato hodnota je výslednicí hodnocení jeho několika vlastností v daném případě byl zohledněn:

Taxon, vývojové stadium, vitalita a zdravotní stav.

I. 	Velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a 
                                     charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný

II.	Nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a
                                     kompozičním potřebám, převládající charakteristické znaky příslušného
                                     taxonu, strom vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují 
                                     jeho hodnotu, vynímečně i strom 3 věkového stádia

III.	Průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhověké
                                     existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně
                                     využitelný, všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia – plně vitální, zdravé
                                     s typickými znaky  taxonu

IV.	Podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně
                                     krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní jedinec

V.	Velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí 
                                     předpoklady i pro krátkodobou existenci

Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

- pokácení stromu

a	přímé kácení bez využití výškové techniky

b	rizikové kácení s použitím hydraulické plošiny

- zapěstování koruny mladého stromu (výchovný řez)

- ořez suchých a poškozených větví z koruny (zdravotní řez)

a	s využitím lezecké techniky

b	s použitím hydraulické plošiny

c	bez využití výškové techniky

- redukce koruny buď uvnitř koruny nebo ve směru k překážce (dům, el. vedení …) (redukční řez)

a	s využitím lezecké techniky

b	s použitím hydraulické plošiny

c	bez využití výškové techniky

- pouze rámcový zdravotní řez – odstranění nejsilnějších suchých či poškozených větví ohrožujících provozní bezpečnost v okolí stromu (bezpečnostní řez). Realizovaný s využitím hydraulické plošiny.

- „Přírodě blízká“ obvodová redukce koruny senescentních stromů.

A1	založení jednoduché nedestruktivní bezpečnostní vazby s využitím dynamických polypropylenových lan.

A2	založení dvouúrovňové nedestruktivní bezpečnostní vazby s využitím dynamických polypropylenových lan.

A11	kontrola již založené bezpečnostní vazby

C1	prověření statických poměrů stromu přístrojovou metodou tahových zkoušek – hodnocení obou parametrů (odolnost proti zlomu i vyvrácení)

C2	prověření statických poměrů stromu přístrojovou metodou tahových zkoušek – hodnocení pouze odolnost proti vyvrácení

X        dřevina ponechat bez zásahu

## Závěr

Výstupem dendrologického průzkumu, provedeného na dotčeném území, je tabulka Inventarizace a klasifikace stromů. Tato tabulka (zpracovávaná v letech 2007-2008), byla  v roce 2012 aktualizována podle stávajícího stavu dřevin v areálu kláštera v Broumově a navrhovaná  následná opatření byla upravena na základě nových zjištění.

# T E R É N N Í   A   S A D O V É   Ú P R A V Y

## Přípravné práce

1/ Sběr, odklizení a odvoz veškerých materiálů, jejichž přítomnost by mohla bránit zahájení zemních prací. Týká se (zbytkových) stavebních materiálů, štěrku, rostlin (včetně pařezů – zejména podél hlavní komunikace v areálu), neukotvených kabelů a potrubí apod., a to jak v nadzemní tak podzemní úrovni.

2/ Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny resp. půdu nevhodnou pro předpokládané využití ploch je nutno odtěžit a vyměnit za kvalitní substrát.

3/ Vytyčení všech horizontálních i vertikálních tvarů, jež mají být v rámci projektu realizovány.

## Dokončovací úpravy

Konečná úprava terénu pro výsadby nebo výsev zeleně (trávníku, keřů a stromů) se nesmí po provedení dokončovacích úprav odlišovat od předepsané výšky o více než 20mm.

## Požadavky na rostlinný materiál

Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného  tvaru s víceletou korunou s terminálním výhonem. Habitus stromu musí odpovídat druhu,  koruna i kmen budou  bez nežádoucích zásahů. Průběžný terminál nesmí být sesazen ve starším než jednoletém dřevě a v době odběru ze školky kvalitně zapěstován. Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané  kvalitě odpovídající standardům certifikovaných pěstitelů.

Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly úměrnými velikosti rostliny. Musí být bez veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny.

Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného  tvaru s víceletou kvalitně zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem. Jehličnany budou mít pravidelný, rovný růst s nepoškozeným terminálním výhonem.

Seznam rostlinného materiálu k výsadbě je umístěn na konci této zprávy.

## Výsadba a údržba rostlin

Veškeré rostliny musí být před výsadbou schváleny managementem. Stromy musí být před výsadbou schváleny zpracovatelem projektové dokumentace.

### Stromy

Příprava stanoviště  pro výsadbu stromů

Výsadba stromů do rostlého terénu bude prováděna s 50% výměnou půdy (cca 0,8m3 zeminy na strom) – substrát ve složení ornice:kompost:písek 1:1:1 (v případě, že je kvalitní zemina na pozemku smíchat s 1/3 zeminy z pozemku).

Doba výsadby stromů

Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca  1/2 října do období před rašením cca 1/2  dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například bříza či habr).

Ošetření rostlin před výsadbou

Řez koruny se provádí podle druhu, tvaru a velikosti koruny. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní.

Vlastní výsadba

Při vlastní výsadbě stromů nebo solitérních keřů bude rostlina umístěna do výsadbové jámy a po vyrovnání  bude proveden podsyp balu zeminou. K rostlině budou aplikovány 2ks tabletového  zásobníhohnojiva . Dále bude bal zasypán novou zeminou a zemina bude sešlápnuta a prolita vodou. Následně bude kmen dřeviny omotán jutovým obalem, nebo rákosovou rohoží. Všechny stromy na volném terénu budou řádně ukotvené třemi dřevěnými kůly zatlučenými do země. V parkové výsadbě není nutné použití flexibilní zálivkové hadice.

Dokončovací práce

Po vysazení dřeviny bude rostlina zamulčována 10cm vrstvou drcené borky a ze zbývající půdy (z podloží jamky a mulče) bude vytvořena závlahová mísa a rostlina bude zalitá 20 l vody.

## Arboristická péče o stávající stromy

U kosterních stromů, kde je v inventarizační tabulce doporučeno prořezání, je nutné provézt tento typ řezu:

- zdravotní – odstranění poškozených a nemocných větví

- bezpečnostní – odstranění suchých a ohrožujících větví

- udržovací – odstranění zahušťujících větví a kolmých dvojáků

Rány na kmenech a větvích po mechanickém ošetření se musí zahladit a upravit jejich tvar, pokud možno do protáhlé elipsy ve směru růstu. U velkých řezů se musí rána dobře chemicky dezinfikovat a natřít ochranným nátěrem. Čerstvě odtrženou kůru je možno přibít nebo převázat, jinak se musí odstranit.

Před rozlomením koruny se ochrání potřebné stromy tím, že se silné vzpřímeně rostoucí větve pevně spojí. Jedná se o stromy označené v inventarizační tabulce – vazba koruny. Podpora odolnosti proti rozlomení koruny u potřebných stromů bude provedena následovně:

- redukčním řezem (odlehčení koruny)

- založením bezpečnostního vázání pomocí pružné vazby použitím syntetických materiálů – systému Arco, Cobra. Obě tyto metody patří do nedestruktivních technologií vazeb.

Ošetření dutin je zapotřebí provézt po detailním prohledání stromů. Podle předběžného šetření bude nutno ošetřit 5% stávajících stromů. Odstranění veškerého trouchnivějícího dřeva a vytvarování stěny a okraje otvoru. Provést opatření, aby se v otvoru neshromažďovala voda.

Jestliže bude třeba, vytvoří se pomocná konstrukce (stříška) omezující vtok srážkové vody a ukládání nečistot uvnitř dutin. Nejlepší termín pro tato ošetření je v době vegetačního klidurostlin.

### Keře

Doba vhodná pro výsadbu

Období výsadby je obdobné jako u stromů s tím, že u kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku.

Příprava stanoviště

Pro výsadbu keřů budou připravené záhony a doplněny 400 mm vrstvou  substrátu  ornice:kompost:písek - 1:1:1.

Ošetření dřevin před výsadbou

Dřevinám budou zastřižena odumřelá kořenová zakončení na zdravé dřevo. Nadzemní část bude zastřižena podle druhu keře tj., schopnosti snášet řez,  min. na tři očka.

Vlastní výsadba

Vyhloubení jamek s výměny půdy o potřebné velikosti (max.300 x 300 x 300 mm). Výsadba keřů s aplikací jedné tablety zásobního hnojiva . Po výsadbě bude provedena zálivka 20l/m2.

Dokončovací práce

Po výsadbě bude provedena okopávka s odstraněním poškozených částí a výsadba bude zamulčována drobným mulčem ve vrstvě 120 mm. Typ mulče bude určen definitivně před realizací společně investorem, projektantem a realizační firmou.

### Založení hřišťového trávníku

Příprava stanoviště

Podklad budoucí trávníkové plochy v centrální části a jižně od  domku galerie je potřeba plošně rozrušit minimálně do hloubky 15cm a urovnat. Na takto připravenou plochu bude pro trávník navezen substrát (ornice:kompost:písek 1:1:1) ve vrstvě 5cm. Substrát bude plošně urovnán. Po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení na široko herbicidem (např. Roundap. Následuje celkové urovnání povrchu  a odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3cm. Jemné urovnání povrchu se provádí hrabáním.

Plánovaný závlahový systém navržený pro travnaté plochy pod domkem galerie bude instalován během přípravných prací a dokončen před jemnou nivelací pozemku tak, aby bylo  zajištěno ihned po výsevu dostatečné množství vody.

Osivo:

Složení: hřišťová travní směs

Původ: ČR

Výsevek (MJ je kg/ha ): 250

### Založení parkového trávníku

Příprava stanoviště

Zakládání parkového trávníku je plánováno na plochách, kde dojde k jeho poškození při plánované rekonstrukci zahrady. Podklad pro tyto travnaté plochy není nutné obohacovat substrátem je však potřeba terén urovnat a zbavit plevelů.

Osivo: (na ostatních a opravovaných travnatých plochách)

Složení: parková travní směs

Původ: ČR

Výsevek (MJ je kg/ha ): 250

### Regenerace ostatních travnatých ploch podsevem

Jedná se o plošné doplnění parkové travní směsi s prořezávkou /vertikulací/ travnatých ploch, které nejsou zvláště označené v půdorysu nových výsadeb. Účelem tohoto opatření je zapojení a oživení již založené travnaté plochy s plochou nově zakládanou.

## Kompost

V prostoru klášterní zahrady jsou navržena dvě místa pro kompostování biologického odpadu. První se nachází v jihovýchodním rohu v prostoru ovocného sadu. Druhý prostor je navržen v severozápadní části za budovou SO 04.C. Místa kompostů jsou vyznačena v plánu nových výsadeb.

Kompost by měl být dvoukomorový, rozebíratelný. Nejlépe vyrobený z impregnovaných dřevěných trámků. Celková plocha počítaná na jeden kompost je 12m². Rozměry jedné komory jsou 3 x 2 metry. Výška přední /pohledové/ stěny cca 0,6m a ostatní stěny cca 1m.

Následná kontrola a údržba

Následná kontrola a údržba by měla být prováděna intenzivně po dobu 2 let od dokončení projektu. V tomto období by měla být poskytována záruka realizační firmy na živý materiál.

Seznam navržených a ponechaných rostlin

| Č. | Vědecký název rostliny | Národní název rostliny | Nové | Stávající | Celkem | Výsadbová velikost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abies alba - | jedle bělokorá | 1 | 0 | 1 | 200 |
| 2 | Ginkgo biloba | jinan dvojlaločný | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | Pinus nigra | borovice černá | 2 | 1 | 3 | 200 |
| 4 | Acer platanoides - | javor mléčný | 0 | 3 | 3 |  |
| 5 | Acer platanoides 'Schwedleri' | javor mléčný | 0 | 1 | 1 |  |
| 6 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 0 | 7 | 7 |  |
| 7 | Aesculus flava - | jírovec žlutý | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | Aesculus hippocastanum - | jírovec maďal | 1 | 2 | 3 | 12 - 14 |
| 9 | Betula pendula - | bříza bělokorá | 3 | 2 | 5 | 12 - 14 |
| 10 | Carpinus betulus | habr obecný | 6 | 8 | 14 | 12 - 14 |
| 11 | Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' - | buk lesní | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
| 12 | Fagus sylvatica 'Rohanii' - | buk lesní | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
| 13 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 0 | 6 | 6 |  |
| 14 | Gleditsia triacanthos - | dřezovec trojtrnný | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
| 15 | Malus x domestica 1 | jabloň domácí | 15 | 14 | 29 | 10 - 12 |
| 16 | Malus x purpurea 'Aldenhamensis' | jabloň purpurová | 6 | 1 | 7 | 10 - 12 |
| 17 | Platanus x acerifolia | platan javorolistý | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
| 18 | Prunus avium | třešeň obecná | 3 | 0 | 3 | 10 - 12 |
| 19 | Prunus avium - | třešeň ptačí | 0 | 1 | 1 |  |
| 20 | Prunus domestica - | švestka domácí | 7 | 1 | 8 | 10 - 12 |
| 21 | Pyrus caleryana - | hrušeň domácí | 9 | 0 | 9 | 10 - 12 |
| 22 | Pyrus communis | hrušeň obecná | 4 | 2 | 6 | 10 - 12 |
| 23 | Quercus palustris - | dub bahenní | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
| 24 | Quercus robur - | dub letní | 0 | 2 | 2 |  |
| 25 | Sophora japonica - | jerlín japonský | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
| 26 | Tilia cordata - | lípa srdčitá | 2 | 12 | 14 | 12 - 14 |
| 27 | Tilia platyphylla - | lípa velkolistá | 0 | 5 | 5 |  |
| 28 | Ulmus glabra - | jilm horský | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
| 29 | Caryopteris x clandonensis | ořechokřídlec clandonský | 86 | 0 | 86 | 30 - 40 |
| 30 | Cornus mas | dřín obecný | 2 | 0 | 2 | 80 - 100 |
| 31 | Cotoneaster horizontalis | skalník vodorovný | 143 | 0 | 143 | 20 - 30 |
| 32 | Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | brslen Fortunův | 120 | 0 | 120 | C2 |
| 33 | Hydrangea macrophylla | hortenzie velkolistá | 45 | 0 | 45 | 30 - 40 |
| 34 | Hypericum calycinum | třezalka kalíškatá | 183 | 0 | 183 | 20 - 30 |
| 35 | Lavandula angustifolia | levandule úzkolistá | 92 | 0 | 92 | 20 - 30 |
| 36 | Paeonia suffruticosa | pivoňka dřevitá | 24 | 0 | 24 | 30 - 40 |
| 37 | Potentilla fruticosa 'Klondike' | mochna křovitá | 43 | 0 | 43 | 20 - 30 |
| 38 | Potentilla fruticosa 'Red Ace' | mochna křovitá | 25 | 0 | 25 | 20 - 30 |
| 39 | Potentilla fruticosa 'Snowflake' | mochna křovitá | 41 | 0 | 41 | 20 - 30 |
| 40 | Rosa floribunda | růže | 74 | 0 | 74 | 50 - 60 |
| 41 | Rosa rugosa | růže svraskalá | 2 | 0 | 2 | 30 - 40 |
| 42 | Spiraea betulifolia | tavolník břízolistý | 85 | 0 | 85 | 30 - 40 |
| 43 | Spiraea x bumalda 'Dart's Red' | tavolník nízký | 112 | 0 | 112 | 30 - 40 |
| 44 | Stephanandra incisa 'Crispa' - | korunatka klaná | 30 | 0 | 30 | 20 - 30 |
| 45 | Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' | pámelník Chenaultův | 75 | 0 | 75 | 20 - 30 |
| 46 | Vinca minor | brčál menší | 180 | 0 | 180 | C2 |
| 47 | Hedera helix | břečťan popínavý | 210 | 0 | 210 | C2 |
| 48 | jarní efemery a efemeroidy | letničky, cibuloviny | 80m2 |  |  |  |